表四之一 各項消防安全設備測試報告書
滅火器測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					所需滅火效能值
樓 / 層	用 途	面積	滅火器種類及數量					滅火效能值				結 果
			a	b	c	d	E			合計	A	B	C		適應性	設置場所等	標 識

合 計
備考

註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為大型滅火器。
2.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。
3.測試人員應依本表填寫適當內容，測試結果符合規定者於「結果」欄位下打「○」，不符合者打「×」。

室內消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積				㎡			樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
	水 源		水源的種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 l/min
	裝				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 kVA

室內消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	─────
			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	─────
外				潤滑油	─────
				配管．閥類	管徑 A
			防止水溫上昇排	限流孔	流過口徑 mm
	壓		放裝置	設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置之配管．閥類		─────
				材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	l
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 A
觀				呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
試			連成計	性能	壓力計精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示		─────
			設置場所		─────
驗	動	遠隔操作部	構造		─────
			標示		─────
	裝	遠隔自動啟動裝置(限第2種消防栓)			─────
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	置	開關裝置	水槽容量		l
			配管．閥類		管徑 A

室內消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	配	設置狀況
	管	配管			─────
外	．	閥類			─────
	閥	吸水管			─────
	類	底閥			─────
		耐震措施			有 ． 無
	電	常用電源			V
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
觀			消防栓	設置樓層					──
			設置個數	第1種消防栓					──
	消			第2種消防栓					──
			設置場所		─────
		消防栓	周圍狀況．操作性		─────
			開關閥設置高度		距樓地板面之高度 m
試			水帶接	第1種消防栓	─────
	防		續狀況	第2種消防栓	─────
			消防栓開關閥		─────
			周圍狀況		─────
			設置狀況		─────
		室內	材質		─────
	栓	消防栓箱	表示燈		─────
驗			標示		─────
			水帶		─────
			水帶接續口		─────
		水帶‧瞄子	瞄子	第1種消防栓	─────
	等			第2種消防栓	─────
			結合狀態		─────
			收納狀態		捲盤式．折疊收納式．其他
		減壓裝置

室內消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
		重力水箱		動作試驗		給水裝置動作狀況		─────
				靜水壓測定				最低位 m、 最高位 m
	加			動作試驗		給水裝置動作狀況		─────
		壓力水箱				自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓			靜水壓測定				最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
	送			呼水裝置		減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
				動作試驗		自動給水裝置動作狀況		─────
	水					由呼水槽補給水狀況		─────
能				控制裝		啟動．停止操作時狀況		─────
	裝			置試驗		電源切換時運轉狀況		─────
				啟動裝置		幫浦啟動狀況		─────
	置	消 防		試驗．		啟動表示點燈狀況		─────
				幫浦啟動		啟動用水壓開關		設定壓力 kgf/cm2
試	試			表示試驗		裝置動作壓力		動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦				運轉狀況		─────
	驗					關閉運轉	關閉揚程	m
				幫浦		時狀況	電壓	V
				電流	A
驗				試驗		額定負荷	額定揚程	m
				運轉時	電壓	V
				狀況	電流	A
				防止水溫上昇排放裝置試驗				排放水量 l/min
				幫浦性能試驗裝置試驗				表示值的差 l
		配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜	放	－	消防栓編號		放水壓力			放 水 量
合	水	同時放			kgf/cm2			l/min
試	試	水試驗			kgf/cm2			l/min
驗	驗	個 別			kgf/cm2			l/min

室內消防栓設備
試驗項目				種類．容量等內容	結果
綜合試驗	操作性試驗(限第二種消防栓)			捲盤式．折疊收納式
	緊急電源 / 切換試驗		發電機設備	─────
			蓄電池設備	─────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

室外消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積					樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種 別 ． 容 量 等 內 容					結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重 力 / 水 相			構 造
	加				內容積．落差	m3 m
					配管．閥類	─────
觀	壓				水位計	─────
		壓 力 / 水 箱			種類．構造
	送				內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
					自動加壓裝置	有 ． 無
	水				配管．閥類	────────
試					水位計．壓力計	────────
	裝	消 防 / 幫 浦				製造廠				額定出水量 l /min
					幫浦規格					額定全揚程 m
	置					型式				製造號碼
					製造廠				種類 型電動機
驗					電動機規格					額定電壓 V
					型式				額定電流 A
					製造號碼				額定輸出 kVA

室外消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	────────
外			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	────────
				潤滑油	────────
	壓		防止水溫上昇之排放裝置	配管．閥類	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類		────────
	送			材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	l
觀			呼水	溢水用排水管	管徑 A
	水			呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
				減水警報裝置	浮球閥．電極
	裝			設置場所	────────
			控制	控制盤	────────
試			裝置	預備品	────────
	置			接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	────────
			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示		────────
			設置場所		────────
驗	動	遠隔操作部	構造		────────
			標示		────────
	裝	啟動表示燈
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	置	開關裝置	水槽容量		l
			配管．閥類		管徑 A
	配管．閥類		設置狀況		────────
			配管		────────

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
				閥類		────────
	配管．閥類			吸水管		────────
外				底閥		────────
				耐震措施		有 ． 無
	電	常 用 電 源				V
	源	緊 急 電 源 種 類				發電機設備．蓄電池設備
				設置數量
				設置場所
觀	消			周圍狀況．操作性		────────
		消防栓		開關閥設置位置		距樓地板面之高度 m
				水帶接續口		距樓地板面之高度 m
				消防栓開關閥		────────
	防			標示		────────
				設置場所		────────
試				設置狀況		────────
		室外消防		周圍狀況		────────
	栓	栓箱		材質		────────
				標示		────────
				水帶		────────
				水帶接續口		────────
驗	等	水帶‧瞄子		瞄子		mm
				結合狀態		────────
				收納狀態		────────
		減壓措置
性	加	重力	動作試驗		給水裝置動作狀況	────────
	壓	水箱	靜水壓測定			最低位 m、 最高位 m
能	送		動作試驗		給水裝置動作狀況	────────
	水	壓力			自動加壓裝置動作狀況	────────
試	裝置	水箱	靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
驗	試	消防	呼水裝置 / 動作試驗		減水警報裝置動作狀況	距底面之高度 cm
	驗	幫浦			自動給水裝置動作狀況	────────

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容			結果
	加		呼水裝置動作試驗			由呼水槽補給水狀況			────────
性		消	控制裝			啟動．停止操作時狀況			────────
	水		置試驗			電源切換時運轉狀況			────────
			啟動裝置			幫浦啟動狀況			────────
	送		試驗．			啟動表示點燈狀況			────────
		防	幫浦啟動			啟動用水壓開關裝置			設定壓力 kgf/cm2
能	水		表示試驗			動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況			─────
	裝					關閉運轉		關閉揚程	m
			幫浦			時狀況		電壓	V
	置	幫					電流	A
試			試驗			額定負荷		額定揚程	m
	試					運轉時		電壓	V
				狀況		電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 l/min
		浦	幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l
驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜 / 合 / 試 / 驗	放	－		消防栓編號			放水壓力			放 水 量
	水	同時放					kgf/cm2			l/min
	試	水試驗					kgf/cm2			l/min
	驗	個 別					kgf/cm2			l/min
	緊 急 電 源				發電機設備				────────
	切換試驗				蓄電池設備				────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

自動撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積				㎡			樓層數	地上 層 地下 層
加壓送水裝置種類					方式
流水檢知裝置方式					濕式 乾式 預動作式
撒水頭					種 類
					設置數量
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設置場所
	加	重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
觀	壓				配管．閥類	─────
					水位計	─────
	送	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 ． kgf/cm2
試	水				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
	裝				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 l/min
驗	置				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容		結果
		消防幫浦			製造廠	種類 型電動機
			電動機規格			額定電壓 Ｖ
					型式	額定電流 Ａ
					製造號碼	額定輸出 kVA
	加		幫浦	設置狀況	─────
外			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	─────
				潤滑油	─────
				配管．閥類	管徑 A
			防止水溫上昇之排放裝置	限流孔	流過口徑 mm
觀	壓			設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────
				材質	鋼板製．合成樹脂製
試				水量	l
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
驗				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
	啟	直 接 操 作 部			─────
	動	啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	裝	開關裝置	水槽容量		l
	置		配管．閥類		管徑 A

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
		自動	密閉式撒水頭		─────
	啟	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────
	動		設置場所		─────
	裝	手動	設置高度		距樓地板面高度 m
外	置	啟動裝置	構造		─────
			標示		─────
		流水檢知裝置			─────
		設置狀況			─────
	配	配管			─────
觀	管	閥類			─────
	．	吸水管			─────
	閥	底閥			─────
	類	防蝕措施			有 ． 無
		排水措施			有 ． 無
試		耐震措施			有 ． 無
	電	常用電源			V
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
		放水區域數		樓層					──
	撒	及設定狀況		放水區域數					──
驗		(限開放式撒水頭)		設定狀況					──
	水	設置方法	配置		─────
			裝置方向		─────
	頭	密閉式撒水頭		標示溫度
				構造．性能	─────
		開放式撒水頭			─────
	制水閥		設置場所		─────
			設置高度		距樓地板面高度 m
			構造		─────
			標示

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚． / 壓力檢知裝置		設置場所			─────
			種類．口徑			─────
			減壓警報			─────
外			構造．性能			─────
			啟動		設置場所
	一齊開放閥		操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
			動作試驗裝置			─────
			構造．性能			─────
			設置場所			─────
	末端查驗閥		構造			─────
			標示			─────
觀	自動警報裝置		音響警報裝置			─────
			火災表示裝置			─────
		設置場	設置場所			─────
		所等	設置高度			距基地地面高度 m
	送水口		標示			─────
		結合構件				─────
		逆止閥				─────
	減壓裝置
試			撒水栓	樓層					──
			設置個數	設置個數					──
		撒水栓	設置場所			─────
	補助		周圍狀況．操作性			─────
			開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
	撒水		水帶接續			─────
			消防栓開關閥			─────
	栓等		周圍狀況			─────
			設置狀況			─────
驗		撒水	材質			─────
		栓箱	紅色燈			─────
			標示			─────

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
外	補助撒水栓等		水帶			─────
觀			水帶接續口			─────
試		水帶‧瞄子	瞄子			─────
驗			結合狀態			─────
			收納狀態			捲盤式．折疊收納式
		重力水箱	動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
			靜水壓測定			最低位 m 、最高位 m
	加		動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
		壓力水箱		自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓		靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置	減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
	送		動作試驗	自動給水裝置動作狀況		─────
				由呼水槽補給水狀況		─────
能			控制裝	啟動．停止操作時狀況		─────
	水		置試驗	電源切換時運轉狀況		─────
			啟動裝置	幫浦啟動狀況		─────
		消 防	試驗．	啟動表示點燈狀況		─────
	裝		幫浦啟動	啟動用水壓開關		設定壓力 kgf/cm2
試			表示試驗	裝置動作壓力		動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦		運轉狀況		─────
	置			關閉運轉	關閉揚程	m
			幫浦	時狀況	電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗	額定負荷	額定揚程	m
				運轉時	電壓	V
				狀況	電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 l/min
			幫浦性能試驗裝置試驗			表示值的差 l/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．表示等					─────

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
		放水區域別					──
	放	使用開放式撒水頭者	啟動性		由自動火災感知裝置啟動
	水		能等		由手動啟動裝置啟動
綜	試	樓層別					──
	驗	使用密閉式			啟動性能
合		撒水頭者			放水壓力(kgf/cm2)
				放水量(l/min)
試		補助撒水栓			放水壓力	kgf/cm2
				放水量	l/min
驗	補助撒水栓操作性試驗					捲盤式‧折疊收納式
	緊急電源 / 切換試驗				發電機設備	─────
				蓄電池設備	─────

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

水霧滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積				m2			樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			吸水障礙防止措施			有 ． 無
			給 水 裝 置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設置場所
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 l/min
	裝				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 kVA

水霧滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	─────
			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	─────
外				潤滑油	─────
				配管．閥類	─────
			防止水溫	限流孔	流過口徑 mm
	壓		上昇之排	設在中繼幫浦	排放配管高度 m
			放裝置	之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────
				材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	l
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 A
觀				呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
試			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
			減壓措置		有 ． 無
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部			─────
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	啟	開關裝置	水槽容量		l
	動		配管．閥類		管徑 A
	裝	自動	密閉式撒水頭		─────
驗	置	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────
		手動	設置場所		─────
		啟動裝置	設置高度		距樓地板面高度 m

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
	啟動		手動	構造			─────
	裝置		啟動裝置	標示			─────
外			流水檢知裝置				─────
			設置狀況				─────
			配管				─────
	配管		閥類				─────
	．		吸水管				─────
	閥類		底閥				─────
觀			防蝕措施				有 ． 無
			耐震措施				有 ． 無
	電源		常用電源				V
			緊急電源的種類				發電機設備．蓄電池設備
	放射區域		樓層					──
	數及設定		放射區域數					──
試	狀況		設置狀況
			設置方法		配置		─────
	水霧噴頭		水霧噴頭				─────
			自動火災感知裝置				─────
			設置場所				─────
	制水閥		設置高度				距樓地板面高度 m
驗	（控制閥）		構造				─────
			標示				─────
	自動警報逆止閥		設置場所				─────
			種類．口徑				─────
			減壓警報				─────
			構造．性能				─────
			啟動			設置場所
	一齊開		操作部			設置高度	距樓地板面高度 m
	放閥		動作試驗裝置				─────
			構造．性能				─────

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動警報裝置			音響警報裝置				─────
外				火災表示裝置				─────
觀				地板面坡度				─────
試				排水溝．集水管				─────
驗	排水設備			滅火坑		構造		─────
				設置位置		─────
				地區境界堤高度				距樓地板面高度 m
		重力水箱	動作試驗		給水裝置動作狀況			─────
			靜水壓測定					最低位 m、 最高位 m
	加		動作試驗		給水裝置動作狀況			─────
		壓力水箱			自動加壓裝置動作狀況			─────
性	壓		靜水壓測定					最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置		減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	送		動作試驗		自動給水裝置動作狀況			─────
				由呼水槽補給水狀況			─────
能			控制裝		啟動．停止操作時的狀況			─────
	水		置試驗		電源切換時運轉狀況			─────
			啟動裝置		幫浦啟動狀況			─────
		消 防	試驗		啟動表示點燈狀況			─────
	裝				啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試					裝置動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦			運轉狀況			─────
	置				關閉運轉		關閉揚程	m
			幫浦		時狀況		電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗		額定負荷		額定揚程	m
				運轉時		電壓	V
				狀況		電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 l/min
			幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l/min

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
性能試驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	自動警報逆止閥．標示等					─────
		放射區域					──
		啟動性	由自動火災感知裝置啟動
綜	放	能等	由手動啟動裝置啟動
		水霧噴頭放射狀況
合	射	放射壓力			最高
		(kgf/cm2)			最低
試	試	放射量				(l/min)
				地區境界堤狀態
驗	驗	排水設備			滅火坑水位
				排水狀況
	緊急電源				發電機設備		─────
	切換試驗				蓄電池設備		─────

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

泡沫滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積					㎡			樓層數	地上 層 地下 層
種 別			固定式 (全區放射方式 局部放射方式) 移動式
試 驗 項 目					種類．容量等的內容				結果
	水 源			水源種類．構造			─────
				水量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
				吸水障礙防止措施			有 ． 無
				給水裝置			─────
外				耐震措施			有 ． 無
		設置場所
		重力水箱				構 造
					內容積．落差	m3 m
	加					配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱				種類．種類
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送					自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水					水位計．壓力計	─────
		消防幫浦					製造廠			額定出水量 l/min
	裝					幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 kVA

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦		設置狀況	─────
			．		接地工程	種接地
			電動機		配線	─────
外					潤滑油	─────
			防止水溫上昇		配管．閥類	管徑 A
	壓		之排放裝置		限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類			─────
	送				材質	鋼製板．合成樹脂製
				水量	l
觀	水		呼水		溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	裝		裝置		補給水管	管徑 A
				減水警報裝置	浮球閥．電極
	置				設置場所
			控制		控制盤	─────
試			裝置		預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．		設置位置	─────
			連成計		性能	壓力計之精度等級 級
		減壓措施				有 ． 無
		耐震措施				有 ． 無
		直接操作部				─────
驗		啟動用水壓		啟動用壓力水槽
	啟	開關裝置		水槽容量		l
				配管．閥類		─────
	動	自動		密閉式撒水頭		─────
		啟動裝置		自動火災感知裝置		─────
	裝			設置場所		─────
		手動		設置高度		距樓地板面高度 m
	置	啟動裝置		構造		─────
				標示		─────

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
外	自動警報逆止閥				─────
		設罝狀況			─────
		配管			─────
	配管	閥類			─────
	．	吸水管			─────
	閥類	底閥			─────
觀		防蝕措施			有 ． 無
		耐震措施			有 ． 無
	電源	常用電源			V
		緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
	放射區域	樓層							──
	數及設定	放射區域數							──
	狀況	發泡方式(高發泡．低發泡)
試		設定狀況
		設置方法	配置		─────
	泡 沫		裝置方向		─────
	放出口	泡沫噴頭			─────
		高發泡放出口			─────
	制水閥	設置場所
		設置高度			距樓地板面高度 m
驗		構造			─────
		標示			─────
		設置場所			─────
	自動警報	種類．口徑			─────
	逆止閥	減壓警報			─────
	1	構造．性能			─────
		啟動		設置場所
	一齊	操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
	開放閥	動作試驗裝置			─────
		構造．性能			─────

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	自動警報裝置			音響警報裝置		─────
				火災表示裝置		─────
外	防護區域			開口部之措施		─────
	開口部 / (限高發泡)			不設自動關閉裝置之開口部		─────
				開口部之構造		─────
			設置場所
	儲	儲存槽	滅火藥劑之適合性			─────
觀			儲存量			kg
	存		壓力計指示			kgf/cm2
		混合	設置場所
	槽	裝置	混合方式
		泡沫滅火	種類			蛋白．合成界面活性劑．水成膜
試	等	藥劑	性能			稀釋容量濃度 %
		耐震措施				─────
			泡沫消防栓		樓層					──
			設置個數		設置個數					──
	泡	泡沫	設置場所			─────
驗		消防栓	周圍狀況．操作性			─────
	沫		開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
			水帶接續口			─────
	消		周圍狀況			─────
			設置狀況			─────
	防	泡沫	材質			─────
		消防栓箱	標示燈			─────
	栓		標示			─────
		水帶	水帶			─────
	等	‧	水帶接續口			─────
		瞄子	瞄子			─────

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
外觀測試	消防栓等			水帶‧			結合狀態			─────
				瞄子			收納狀態			─────
			重力	動作試驗				給水裝置動作狀況		─────
			水箱	靜水壓測定					最低位 m、最高位 m
	加		壓力 / 水箱	動作			給水裝置動作狀況			─────
				試驗			自動加壓裝置動作狀況			─────
性	壓			靜水壓測定					最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2
				呼水裝置			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	送			動作試驗			自動給水裝置動作狀況			─────
				由呼水槽補給水狀況			─────
能				控制裝			啟動．停止操作時狀況			─────
	水			置試驗			電源切換時運轉狀況			─────
			消防	啟動裝置			幫浦啟動狀況			─────
			幫浦	試驗			啟動表示點燈狀況			─────
	裝					啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試					裝置動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況			─────
	置					關閉運轉		關閉揚程	ｍ
				幫浦			時狀況		電壓	V
				電流	A
驗	試			試驗			額定負荷		額定揚程	ｍ
				運轉時		電壓	V
				狀況		電流	A
	驗			防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 l/min
				幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	自動警報逆止閥‧表示等					─────
綜合試驗	泡沫放射				固	放射區域					──
	試驗（使用				定	由自動火災感知裝置啟動
	低發泡者)				式	由手動啟動裝置啟動

泡沫滅火設備
試驗項目1					種類．容量等內容					結果
				泡沫噴頭放射狀況
			固	放射壓力		最高
			定	（kgf/cm2）		最低
			式	稀釋容量濃度（％）
綜	泡沫放			發泡倍率(倍)
	射試驗			25%還原時間(sec)
	（使用			放射區域
	低發泡		移	放射狀況
合	者）1			放射量測定		放射壓力	kgf/cm2					kgf/cm2
			動			放射量	l/min					l/min
				稀釋容量濃度			%					%
			式	發泡倍率			倍					倍
試				25%還原時間			sec					sec
			放射區域					──
			啟動性		由自動火災感知裝置啟動
	泡沫放射		能等		由手動啟動裝置啟動
驗	試驗(使用		自動關閉裝置動作狀況
	高發泡者)		放射狀況
			由放出停止裝置之停止狀況
			放射壓力測定(kgf/cm2)
	緊急電源		發電機設備				──────
	切換試驗		蓄電池設備				──────

備
註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

二氧化碳滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
設置場所	設置樓層			防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所
			標示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
外			延遲裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 源		常用電源
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
					設置場所
	啟	手	設置場		設置位置
試		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 m
	動	啟			設備表示		────────
		動			操作表示		────────
驗	裝	裝	塗色等				────────
		置	防護措施				────────
	置		表示燈				────────

二氧化碳滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動啟動裝置			設備場所
				構造．性能	────────
				探測器	────────
外	警報		設置位置		────────
			警報方式		────────
	裝置		構造．性能		────────
	儲存滅火藥劑量				kg
			設 置	設置場所	────────
			場所等	標識	────────
	儲	存	儲存容器		────────
觀	容	器	充填比		────────
	等		容器閥		────────
			容器閥開放裝置		────────
			安全裝置．破壞板		────────
			耐震措施		────────
			設置狀況		────────
			配管管路		────────
試	配管．		構造．材質		────────
	閥	類	口徑．使用數		────────
			安全裝置		────────
			耐震措施		────────
			設置	設置場所
	選擇閥		場所等	標示	────────
			導管接續部		────────
驗			構造		────────
	啟動用		設置場所
	氣體容器		構造．性能		────────
	噴頭		設置位置		────────
			構造．性能		────────

二氧化碳滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容				結果
外	噴頭皮管	設置位置		────────
		構造．性能		────────
觀		防護區域		────────
		開口部自動關閉措施		────────
試	防護區劃等	追加滅火藥劑開口部面積		────────
		滅火藥劑流失防止措施		────────
驗		開口部位置		────────
		滅火藥劑排出措施		────────				──
		防護區域
		選擇閥動作試驗
性		容器閥開放裝置動作試驗
			延遲時間
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況
		試驗	音響警報先行動作狀況
			自動．手動切換動作狀況
能			由啟動裝置動作狀況
		音響警報	警報鳴動狀況
	動作試驗	裝置試驗	音量
			音聲警報裝置動作狀況
			自動警報動作狀況
試		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		滅火藥劑排出試驗
		放射表示燈試驗
		自動冷凍	啟動狀況	────────
驗		機試驗	電流	A
			溫度．壓力	℃ kgf/cm2				──
綜		選擇閥動作狀況．放出管路
合	綜合動作	通氣狀況
試	試驗	氣密狀況
驗		區劃別儲存容器開放數

二氧化碳滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
綜合試驗	綜合動作		音響警報裝置動作狀況
	試驗		放射表示燈點燈狀況
			附屬裝置動作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

乾粉滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
設置場所	設置層			防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所等
外			標示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
			延遲裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 源		常用電源				V
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
					設置場所
	啟	手	設置場		設計位置		────────
		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 m
	動	啟			設備表示		────────
試		動			操作表示		────────
	裝	裝	防護措施				────────
		置	表示燈				────────
	置	自動啟動			設置場所
驗		裝置			構造‧性能		────────
					探測器		────────

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	警報		設置位置			────────
			警報方式			────────
	裝置		構造．性能			────────
	儲存滅火藥劑					種類第 種、藥劑量 kg
外			設 置		設置場所	────────
			場所等		標識	────────
	儲	存		蓄壓	儲存容器	────────
	容	器	機	式	容器閥	────────
	等				容器閥開放裝置	────────
				加壓	儲存槽	────────
觀				式	定壓動作裝置	────────
			器	充填比		────────
				安全裝置		────────
			耐震措施			────────
			設置狀況			────────
			配管管路			────────
試	配管．		構造．材質			────────
	閥	類	口徑．使用數			────────
			安全裝置			────────
			耐震措施			────────
			設置		設置場所
	選擇閥		場所等		標示	────────
驗			導管接續部			────────
			構造			────────
	啟動用		設置場所
	氣體容器		構造．性能			────────
	噴頭		設置位置			────────
			構造．性能			────────
	噴頭 / 皮管		設置位置			────────
			構造．性能			────────

乾粉滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容			結果
		防護區域		────────
外		開口部自動關閉措施		────────
	防護區域等	追加滅火劑之開口部面積		────────
觀		滅火藥劑流失防止措施		────────
		設置場所		────────
試		加壓容器		────────
	加壓用氣體	容器閥		────────
驗	容器	容器閥開放裝置		────────
		耐震措施		────────
	加壓用氣體		種類
			氣體量	kg
		防護區域
性		選擇閥動作試驗
		容器閥開放裝置動作試驗
			延遲時間
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況
		試驗	音響警報先行動作狀況
能			自動．手動切換動作狀況
			由啟動裝置動作狀況
		音響警報	警報鳴動狀況
	動作試驗	裝置試驗	音量
			音聲警報裝置動作狀況
試			自動警報動作狀況
		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		定壓動作	動 作 壓 力(kgf/cm2)
		裝置試驗	動 作 時 間 (sec)
驗		放射表示燈試驗
		壓力調整裝置試驗
		清潔裝置試驗

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容			結果
			選擇閥動作狀況．放射管路
綜			通氣狀況
合	綜合動作		氣密狀況
試	試驗		音響警報裝置動作狀況
驗			放射表示燈點燈狀況
			附屬裝置動作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。``
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備測試報告書
				測 試 日 期 年 月 日
				測 試 人 員
				姓 名 簽章
				地 址
用途
總樓地板面積	m2			樓層數		地上 層 地下 層
	預備電源	型式 V AH
受信機	型 級 蓄積式‧ 二信號式‧類比式‧其他 ( )
	回路數				額定電壓			AC V‧DC V
手動報警機	型 級 屋內型 個 屋外型 個
	專用方式
中繼器	回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
	蓄積式‧類比式‧其他
	種類					數量
	式 型( )					種		個
探測器	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	主音響裝置		DC V mA 個
	副音響裝置		DC V mA 個
音響裝置	地區音響裝置		DC V mA 個
	與緊急廣播設備之連動		有 ‧ 無
	鳴動方式		一齊鳴動‧分區鳴動

火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	火警分區		火警分區設定		────────
外			設置	設置場所
			場所	周圍狀況‧操作性	────────
			等1	設置狀況	────────
	受信機		構造‧性能		────────
			操作部		距樓地板面高度 m
觀			預備品		────────
			設置場所
	中繼器		構造‧性能		────────
			預備品		────────
	電源		常用電源		V
試			緊急電源種類		蓄電池設備
		警戒狀況‧ / 設置狀況‧ / 構造‧ / 性能	差動式局限型		────────
	探		定溫式局限型		────────
			補償式局限型		────────
			熱複合式局限型		────────
	測		熱類比式局限型		────────
驗			定溫式感知線型		────────
			差動式分布型(空氣管式)		────────
	器		差動式分布型式(熱電偶式)		────────
			差動式分布型(熱半導體式)		────────

火警自動警報設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
		警 / 戒 / 狀 / 況 / ‧ / 設 / 置 / 狀 / 況 / ‧ / 構 / 造 / ‧ / 性 / 能	偵煙式探測器(光電式分離型及類比式除外)		────────
	探		離子類比式局限型		────────
外			光電類比式局限型		────────
	測		熱煙複合式局限型		────────
			光電式分離型		────────
觀	器		光電類比式分離型		────────
			火焰式探測器
	手 動		設置場所		────────
試	報警機		構造．性能		────────
	標示燈		設置場所		────────
			構造		────────
驗	地區音		設置場所		────────
	響裝置		構造		────────
		共通線試驗			────────
性	配			試驗回路－１	────────
	線	串接配線試驗		試驗回路－２	────────
				試驗回路－３	────────
能				火災表示狀況	────────
	受	火災表示試驗		２信號式機能	────────
				蓄積式機能	────────
試	信	注意表示試驗		注意表示狀況	────────
		回路導通試驗			────────
	機	同時動作試驗		使用常用電源時	────────
驗				使用預備電源時	────────
		預備電源試驗		電源自動切換機能	────────

火警自動警報設備
試 驗 項 目				種類．容量等內容	結果
		預備電源試驗	端子電壓．容量	V AH
	受	緊急電源試驗	電源自動切換機能	────────
性			火災表示狀況	────────
	信	附屬裝置試驗	二信號式	────────
			蓄積式	────────
	機	相互動作試驗	相互通話狀況	────────
能			地區音響裝置鳴動狀況	────────
	中	回路導通試驗		────────
	繼	預備電源試驗	電源自動切換機能	────────
	器		端子電壓．容量	V AH
試			火災動作試驗
			動作持續試驗
	探	測 器	流通試驗
			接點水高試驗
驗			回路合成阻抗試驗
	地區音響裝置		音響裝置試驗
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備之二
火警分區		探 測 器					地 / 區 / 音 / 響 / 裝 / 置
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		差 動 式				補償式局限型	定溫式			煙感知器
		*分布型			局限型		再用型	非 用 / 再 型		離子式局限型	光電式		火焰式探測器
		空氣管式	熱電偶式	熱半導體式					局限型	分離型				結果
	名 稱					局限型	局限型	* / 感知線型

				個	dB

合 計

註：1.標示「*」者，應於火警自動警報設備之四，填入該設備之試驗結果。
火警自動警報設備之三
火 警 分 區		探 測 器					地
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		多信號探測器				類比式探測器				區 / 音 / 響 / 裝 / 置
		熱複合式局限型	煙複合式局限型	熱煙複合式局限型	其他多信號探測器	熱類比式局限型	偵煙式探測器
				離子類比式局限型	光電類比式				結果
	名 稱
				局限型	分離型

				個	dB

合 計

火警自動警報設備之四
火 警 分 區				差 動 式 分 布 型					定溫式 / 感知線型
受信機之表示號碼				空 氣 管 式					熱 電 / 偶 式		熱半導 / 體 式
		種
				空氣管長	送氣量	動作試驗	動作繼續試驗	流通試驗	接點水高試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗
	名 稱		製造					結果

			號碼
		類

				m	cc	秒	秒	秒	mm	mv	Ω	mv	Ω		Ω

備註

瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					樓層數		地下 層
地下層樓地板面積合計	m2
受信機	預備電源		型式 V AH
	回路數
	專用方式
中繼器	回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
檢知器	檢知對象	比空氣輕之瓦斯				個
		比空氣重之瓦斯				個
		增幅器		額定電壓					額定輸出功率
	音聲警報 / 裝 置			AC V / DC V					W
		揚聲器		喇叭型( W)				號角型( W)			其 他( W)
警報裝置				個				個			個
	瓦斯漏氣	附屬在中繼器者 個					其他 個
	表示燈
	檢知區域	附屬在檢知器者 個					其他 個
	警報裝置

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	警報分區	警報分區設定				────────
		設置場所等	設置場所
外			周圍狀況‧操作性			────────
			設置狀況			────────
	受信機	構造‧性能				────────
		操作部				距樓地板面高度 m
		預備品				────────
		設置場所
	中繼器	構造‧性能				────────
觀		預備品				────────
	電源	常用電源				V
		緊急電源				蓄電池設備
		警戒狀況				────────
				檢知之瓦斯對空氣		────────
	檢知器	設置		比重未滿1者
		狀況		檢知之瓦對空氣		────────
試				比重大於1者
		構造‧性能				────────
				增幅器	設置場所	────────
		音聲警報			構造	────────
	警報	裝 置		揚聲器	設置場所	────────
				構造	────────
		瓦斯漏氣		設置場所		────────
驗	裝置	表示燈		構造		────────
		檢知區域		設置場所		────────
		警報裝置		構造		────────
		串接配線		試驗回路－１		────────
性	配線	試 驗		試驗回路－２		────────
能				試驗回路－３		────────
試		瓦斯漏氣		瓦斯漏氣燈		────────
驗	受信機	表示試驗		地區表示裝置動作狀況		────────
				主音響裝置鳴動狀況		────────

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
		瓦斯漏氣	試驗中其他回路			────────
	受	表示試驗	動作狀況
		回路導	回路導通狀況			────────
性		通試驗	試驗中其他回路動作狀況			────────
		同時動作試驗				────────
		預備電源試驗			電源自動切換機能	────────
				端子電壓．容量	V AH
	信	緊急電源試驗			電源自動切換機能	────────
能		故障表	對中繼器之外部負荷供給電力回路之保險絲斷線狀況			────────
		示試驗	由其他中繼器之主電源供給者，其電源中斷狀況			────────
			檢知器電源遮斷狀況			────────
試		附屬裝置試驗				────────
	機	相互動作		相互通話狀況		────────
		試 驗		音響警報裝置鳴動狀況		────────
	中繼器	回路導通試驗				────────
	警報分區					──
驗	檢知器動作試驗
	警報	音聲警報裝置
	裝置	瓦斯漏氣表示燈
		檢 知 區 域 警 報 裝 置（dB）
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急廣播設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
總樓地板面積		m2				樓層數				地上 層 地下 層
			型式			額定電壓					額定輸出功率
增幅器					AC V / DC V					W
操作器			廣播分區					回路數
			一齊 依樓層別選擇					／
			配線方式		型式			揚聲器種類				音壓		設置方式
揚聲器			2線式 / 3線式		喇叭型 個 / 號角型 個 / 其 他 個			L級 個 / M級 個 / S級 個				L級 dB / M級 dB / S級 dB		壁掛型 個 / 埋入型 個 / 其 他 個
啟動裝置(火警自動警報設備除外)			按鈕 緊急電話
			其他 （ 個）
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
				設置場所
外	增幅器‧			周圍狀況‧操作性					────────
觀	操作裝置			設置狀況					────────
試	‧遠隔操			構造‧性能					────────
驗	作器			操作部					距樓地板面高度 m
				預備品					────────

緊急廣播設備
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
	電源	常用電源				V
外		緊急電源種類				蓄電池設備
	啟動裝置	設置場所				────────
觀	‧	構造‧性能				────────
	緊急電話	緊急電話收納箱				────────
試	表示燈‧	設置場所				────────
	標識板	構造				────────
驗	揚聲器	設置場所				────────
		構造				────────
		層(系統)					──
性		回路選擇試驗
		啟動裝置試驗
能	增幅器‧	音響裝			L級
	操作裝置	置試驗		揚聲器	M級
試	‧遠隔操	(dB)			S級
	作裝置及	回路短路試驗
驗	複合裝置	緊急電	電源自動切換機能			────────
		源試驗	端子電壓‧容量			V AH
		一般廣播停止試驗
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

避難器具測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
樓層
用途
樓層別計算之收容人員
基準設置個數
減免數
減免對象事項
		避難梯
		緩降機
		滑杆
避難器具		避難繩索
種類及個數		滑臺
		避難橋
		救助袋(直降)
		救助袋(斜降)
設置數量（合計）
試驗項目			種類‧容量等內容					結果
外		避難器具 / 種類	器具－1 / ( )				器具－２ / ( )			器具－３ / ( )			器具－４ / ( )			───
觀	設置	開口部大小
試	場所等	長×寬×腰高(cm)
驗		設置狀況
		有無障礙物

避難器具
試驗項目				種類‧容量等內容				結果
	設置		下降空間確保
外	場所等		著地點狀況
	構造．性能
觀	裝置部
	裝置器具
試	固定部材料
	收納
驗	標識
	荷重	器具名( )		荷重 kg
性	試驗	器具名( )		荷重 kg
能		器具-1( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
性	拉拔強	器具-2( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
驗	度試驗	器具-3( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
		器具-4( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
   2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

標示設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
			大 型			個
		出口標示燈	中 型			個
			小 型			個
		室內避難方	大 型			個
標示設備		向指示燈	中 型			個
種類及數量			小 型			個
		走廊避難	大 型			個
		方向指示燈	中 型			個
			小 型			個
		樓梯通路誘導燈				個
		客席誘導燈				個
避難指標		設在避難出口				個
		設在通路				個
試 驗 項 目1					種類．容量等內容		結果
外				設置場所等		────────
觀	出口標示燈			外形尺寸		────────
試				標示面		────────
驗	避難方向指示燈			設置場所等		────────
				外形尺寸		────────

標示設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容	結果
			室內指示燈			標示面	────────
				設置場所	────────
	避難方向		走廊指示燈			外形尺寸	────────
外	指示燈					標示面	────────
			樓梯指示燈			設置場所	────────
			客席指示燈			設置場所	────────
觀					設置場所	────────
			設在避難出口			外形尺寸	────────
	避難指標					標示面	────────
試					設置場所	────────
			設在通路			外形尺寸	────────
				標示面	────────
驗			常用電源				V
	電源		緊急	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)
			電源	設置狀況(限內藏型)			────────
	電源自動切換試驗					────────
性		減光型			減光機能		────────
	切換動	消燈方式			消燈機能		────────
能	作試驗	點滅型			點滅機能		────────
		內照點滅型			點滅機能		────────
試		附誘導音裝置			誘導音機能		────────
	連動停				與火警自動警報 / 設備之連動停止		────────
驗	止試驗	附誘導音裝置
				與緊急廣播之連動停止		────────
備

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急照明設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積		m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
緊急照明		白熾燈型					個
設備光源		日光燈型					個
種類及數量		水銀燈型					個
		其他					個
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	白熾燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	日光燈型		設置場所				────────
外			表示面				────────
	水銀燈型		設置場所				────────
觀			表示面				────────
			白熾燈型				────────
試	光源		日光燈型				────────
			水銀燈型				────────
驗			常用電源				V
	電源		緊急	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)
			電源	設置狀況(限內藏型)			────────

緊急照明設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容	結果
	水平面		白熾燈型		────────
	照度測試		日光燈型		────────
性			水銀燈型		────────
能	電源自動切換試驗				────────
試		減光型		減光機能	────────
驗	切換	消燈方式		消燈機能	────────
	動作	閃滅型		閃滅機能	────────
	試驗	內照閃滅型		閃滅機能	────────
備

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結送水管設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
地下層總樓地板面積				ｍ2					樓層數
送水口				設置位置
				種類					設置數量				個
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
			設置場所					────────
外	送	設置場所等	設置高度					距基地地面高度 m
	水		標示					────────
	口	送水口					────────
		逆止閥					────────
觀	出	出水口			樓層					──
		設置數量			雙口形
					單口形
			設置場所					────────
試	水		周圍狀況‧操作性					────────
		出水口	設置高度					距樓地板面高度 m
			構造					────────
驗			標示					────────
	口		設置場所					────────
			設置狀況					────────
		水帶箱	周圍狀況					────────
			材質					────────
	等		標示					────────

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容		結果
	出水口等		水帶
		水帶‧瞄子	瞄子
			結合狀態
外		設置場所
		幫浦規格		製造廠		額定出水量 l/min
						額定全揚程 m
	加			型式		製造號碼
		電動機規格		製造廠		種類 型電動機
						額定電壓 V
				型式		額定電流 A
	壓			製造號碼		額定輸出 kVA
觀		幫浦‧電動機		設置狀況	────────
				接地工程	種接地
				配線	────────
	送			潤滑油	────────
		防止水溫上昇 / 之排放裝置		配 管	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
	水			設在中繼幫浦之排	排放配管高度 m
試				放配管‧排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
		性能試驗裝置配管‧閥類			────────
	裝	呼水裝置		材質	鋼板製‧合成樹脂製
				水量	l
				溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	置			補給水管	管徑 A
驗				減水警報裝置	浮球閥‧電極
				設置場所
		控制裝置		控制盤	────────
				預備品	────────
				接地工程	種接地

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓		壓力計‧ / 連成計			設置位置		────────
	送水					性能		壓力計之精度等級 級
外	裝置		耐震措施					有 ‧ 無
	啟	直接		設置場所				────────
	動	操作部		表示				────────
	裝	遠隔		設置場所				────────
	置	操作部		構造				────────
觀				表示				────────
	配	設置狀況					專用‧兼用
	管	配管					A
	‧	材質					────────
	閥	閥類					────────
試	類	吸水管					────────
		耐震措施					────────
	電 / 源	常用電源					V
		緊急電源種類					發電機設備‧蓄電池設備
	高架‧中間水槽	構`-造					────────
驗		水量					l
		給水裝置					────────
		耐震措施					────────
		呼水裝置			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	加	動作試驗			自動給水裝置動作狀況			────────
性	壓				由呼水槽補給水狀況			────────
	送	控制裝置			啟動‧停止操作時狀況			────────
能	水	試驗			電源切換時之運轉狀況			────────
	裝	啟動裝置試			幫浦啟動狀況			────────
試	置	驗‧啟動表			啟動表示點燈狀況			────────
	試	示試驗 １			運轉狀況			────────
驗	驗	幫浦試驗			關閉運轉 / 時狀況		關閉揚程	m
				電壓	V
				電流	A

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓 / 送 / 水 / 裝 / 置		額定負荷 / 運轉時狀況	額定揚程	m
		幫浦試驗		電壓	V
能				電流	A
試		防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 l/min
驗		幫浦性能試驗裝置試驗			標示值的差 l/min
	配管耐壓		不用加壓送水裝置之配管部分		試驗壓力 kgf/cm2
	試驗		使用加壓送水裝置之配管部分		試驗壓力 kgf/cm2
綜			送水壓力		kgf/cm2
合	放水試驗		放水壓力		kgf/cm2
試			放水量		l/min
驗	緊急電源		發電機設備		────────
	切換試驗		蓄電池設備		────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

消防專用蓄水池測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途				基地			總樓地板面積
				面積	m2		合計		m2
構造					建築物高度		m
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	設置場所等		距建築物之水平距離			m
水			消防車之接近			────────
			種類			防火水槽		水池		其他
	種類．		有 效 水 量(m3)
	有效水量		數量
			有效水量的合計(m3)
源	吸水管 / 投入孔		投入孔尺寸			cm
			投入孔字樣標示			────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

排煙設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					總樓地板面積			m2
試驗項目					種類．容量等內容		結果
		設置場所
		設置方法					────────
外	排煙機	構造．材質					────────
		性能					m3/min
		電動機與排煙機之連結					────────
		自動		設置場所			────────
		啟動	探測器	構造．性能			────────
觀		裝置		配線			────────
	啟動裝置		自動控制盤或自動啟動盤				────────
		手動	設置場所				────────
		啟動	構造				────────
		裝置	遠隔操作方式				────────
試			標示				────────
			區劃構成				────────
		排煙	構造				────────
		區劃	規模				────────
			可動式防煙壁				────────
驗	排煙口等		設置位置				────────
			周圍狀況				────────
		排煙口	開口面積				────────
			與風管接續				────────
			構造．材質				────────
	排煙口					────────

排煙設備
試驗項目			種類．容量等內容					結果
		設置場所等	────────
外		設置方法	────────
觀	風管	斷面積	────────
試		防火區劃貫通部分	────────
驗		閘門	────────
	電源	常用電源	V
		緊急電源種類	發電機設備．蓄電池設備
	排煙區劃
性	自動啟動	探測器動作狀況
能	裝置動作	排煙機動作狀況
試	試驗	排煙口狀態
驗	手動啟動	啟動裝置動作狀況
	裝置動作	排煙機動作狀況
	試驗	遠隔操作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
地下層樓地板面積之合計				ｍ2			地下層樓層數			層
送水區域數
一齊開放閥數				個
送水口數				個
選擇閥數				個
濕式‧乾式區分				濕式 乾式
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置	設置場所
外		場所	設置高度			距地板面的高度 m
	送水口		表示			────────
		送水口				────────
		逆止閥				────────
觀	送水區域		送水區域設定			────────
			送水區域鄰接時			────────
	一齊開放閥．選擇閥1	設置場	一齊開放閥			────────
		所等	選擇閥			────────
試		一齊開放閥				────────
		選擇閥				────────
	送水區域． / 設置狀況		樓層					──
驗			送水區域數					──
			設置狀況
	撒水頭	設置	配管之裝置			────────
		方法	配置等			────────

連結撒水設備
試驗項目			種類‧容量等內容					結果
	撒水頭	開放型	────────
外		密閉型	────────
		設置狀況	────────
		配管	────────
觀		口徑	管徑 A
	配管‧閥類	材質	────────
		支持零件	────────
試		控制閥	────────
		逆止閥	────────
		排水閥	────────
驗	標示		────────
	樓層
性	送水區域
	配管耐壓試驗
能		選擇閥動作狀況
	送水性能	一齊開放閥動作狀況
試	試驗	手動操作閥動作狀況
		選擇閥操作狀況
驗		排水閥操作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源插座測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2			樓層數	地上 層 地下 層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	設置場所
			11 層 以 上					個
外	設置數		地下街					個
			設在一個樓層之最大個數					個
			設在一個專用幹線之最大個數					個
觀	專用幹線					本
	過電流		設置場所					────────
	熟斷器		種類					開閉器15A‧配線用遮斷器20A
試			設置場所					距地板面的高度 m
	保護箱		構造					────────
			接地					────────
驗	電源		常用電源					────────
			緊急電源種類					專用受電‧發電機設備‧蓄電池設備
	表示燈					────────
性能試驗	端子電壓試驗				最大			V
					最小			V
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

無線電通信輔助設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2	樓層數	層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	使用區分‧設備方式					專用 共用（ ）
					周波數 MHz
	無線電		設置場所			────────
	機接續		端子收容保護箱			────────
外	端子		接續端子			────────
	增幅器		設置場所			────────
			構造‧性能			────────
				設置場所
觀			混合分配器	插入損失		dB
	混合分			構造‧性能		────────
	配器‧			設置場所
	混合器		混合器	插入損失		dB
試	‧分配			構造‧性能		────────
	器‧分			設置場所
	波器或		分配器	插入損失		dB
	其他類			構造‧性能		────────
驗	似器具			設置場所
			分波器	插入損失
				構造‧性能		────────

無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
		電纜
外		接續
		天線	利得	dB
	天線‧洩		設置個數
	波同軸電		結合損失	dB
觀	纜‧同軸	洩波同軸電纜	使用長	m
	電纜		傳送損失	dB/Km
		同軸電纜	使用長	m
			傳送損失	dB/Km
試		設置位置
		設置方法		────────
	工程方法	結線		────────
		接續部之防水措施		────────
驗		耐熱措施		────────
		金屬板等影響之有無		────────
性 / 能 / 試 / 驗	電壓定在波比之測定

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（發電機設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
使用區分				僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
				與其他設備共用(共用設備種類 )
發電機設備				製造廠					型式號碼‧製造年
規格				額定輸出		kVA					額定電壓					V				絕緣等級
原動機				引擎馬力				BHP					轉速				rpm
規格				額定電壓				V					額定頻率				Hz
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設				換氣設備					────────
外	置	專用室			有效之防火區劃					────────
	場	‧			防水措施					────────
	所	機械室等			防止起火‧防止擴大延燒					────────
	等				有無照明設備					────────
觀					標示					────────
	構造‧性能					────────
	保	應確保保有					操作面前面		點檢面	換氣面		其他面		周	相 / 互 / 間		相對面					變電設備或蓄電池設備				建
	有	距離之機器					操	點	換		其					築
試	距	等部分					圍			作	檢	氣		他		整 / 套 / 式			整套式以 / 外	物
	離	機器名 １					面	面	面		面					等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	發電裝置				－		－	－		－					－
驗	︶		控制裝置					－	－					－
			燃料槽原動機				－		－	－		－		－			－	－	－		－		－			－	－

緊急電源(發電機設備)
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
		分岐方法			────────
外		結線‧接續			────────
		標示			────────
觀	設置	耐震措施			────────
	方法	發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚			────────
試		配線			────────
		引擎排氣管與固定設備連接處 / 有無裝設防震軟管			────────
驗		引擎運轉部有無安全護網裝置			────────
		控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚			────────
		油箱容量			供滿載運轉 小時，燃料種類
	啟動	蓄電池設備啟動			V， 個， AH，啟動 次
性	方式	空氣系統啟動			Kg/cm2 ， l，啟動 次
	通風換氣試驗				風機 V， kW，風量 CMM
能		電機子捲線		高壓	MΩ
		‧主回路		低壓	MΩ
試	絕緣	激磁繞組			MΩ
	阻抗	控制回路			MΩ
驗	試驗	控制回路(自動盤)			MΩ
		充電	交流側端子		MΩ
		裝置	直流側端子		MΩ

緊急電源(發電機設備)
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
	接地阻抗試驗			Ω
	絕緣耐力試驗			施加電壓 V
性	動作試驗	保護裝置動作試驗	過電流遮斷器	動作電流值 A
			超速停止裝置	動作回轉值 rpm
能			斷水或水溫上昇停止裝置 / (水冷式)	動作溫度 度
			氣體溫度上昇停止裝置 / (氣渦輪機)	動作溫度 度
試			減液警報裝置(電氣啟動式)	設定液面 mm
			啟動空氣壓下降警報裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
驗			啟動空氣壓自動充氣裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
			手動停止裝置
		切換試驗	啟動試驗	電壓確立時間 sec
			自動切換試驗﹙ATS﹚	V， A，極數
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（蓄電池設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
使用區分					僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
					與其他設備共用(共用設備種類 )
蓄電池設備					容量		AH					輸出電壓				V
					種類					單元數
充電裝置					充電方法					輸出電壓				V
					輸入電壓		V					輸出電流				A
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設			換氣設備					────────
外	置	專用室		有效之防火區劃					────────
	場	‧		防水措施					────────
	所	機械室等		防止起火‧防止擴大延燒					────────
觀	等			有無照明設備					────────
				標示					────────
	構造‧性能					────────
試	保	應確保保有				操作面前面		點檢面	換氣面	其他面		周	相 / 互 / 間	相對面					變電設備或發電設備			建
	有	距離之機器					操	點		換	其				築
	距	等部分					作	檢		氣	他	整 / 套 / 式		整套 / 式以 / 外	物
驗	離	機器名 １					圍		面	面		面	面				等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	蓄電池設備			－			－			－		－	－		－	－	－		－	－
	︶		充電裝置					－	－	－	－		－	－	－		－	－

緊急電源(蓄電池設備)
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
		分岐方法	────────
外		結線‧接續	────────
觀	設置	標示	────────
試	方法	耐震措施	────────
驗		蓄電池設備‧充電裝置	────────
		配線	────────
性	接地阻抗試驗		種接地 Ω
能	絕緣	充電裝置之交流側端子與大地間	MΩ
試	阻抗	變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間	MΩ
驗	試驗	直流側端子與大地間	MΩ
	動作	減液警報裝置	────────
	試驗	切換裝置	────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

耐燃耐熱配線測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
消防安全 / 設備的種類		室內消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 / 二氧化碳滅火設備 乾粉滅火設備 室外消防栓設備 / 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 緊急廣設備 標示設備 排煙設備 連結送水管 / 緊急電源插座 無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容		結果
	電源回路的		設置場所	────────
外	開閉器‧遮		開閉器	────────
	斷器等		遮斷器	────────
			保護配線之線路	電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路
觀	耐燃耐熱		電線的種類‧大小	────────
	保護配線		配線方法	────────
			接續	────────
試			工事方法	────────
	配線(耐燃		電線的種類‧大小	────────
	耐熱保護配		配線方法	────────
驗	線除外)		接續	────────
	耐震措施			────────
	接地阻抗		電壓種類	低壓‧高壓‧特別高壓
性	試驗		接地阻抗值	Ω
能			電源回路	V MΩ
試	絕緣抵抗		操作回路	V MΩ
驗	試驗		表示燈回路	V MΩ
			警報回路	V MΩ

耐燃耐熱配線
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
性 / 能 / 試 / 驗	絕緣阻抗 / 試驗	探測器回路	V MΩ
		附屬裝置回路等	V MΩ
	絕緣耐力試驗		V MΩ
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急照明設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積		m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
緊急照明		白熾燈型					個
設備光源		日光燈型					個
種類及數量		水銀燈型					個
		其他					個
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	白熾燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	日光燈型		設置場所				────────
外			表示面				────────
	水銀燈型		設置場所				────────
觀			表示面				────────
			白熾燈型				────────
試	光源		日光燈型				────────
			水銀燈型				────────
驗			常用電源				V
	電源		緊急	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)
			電源	設置狀況(限內藏型)			────────

緊急照明設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容	結果
	水平面		白熾燈型		────────
	照度測試		日光燈型		────────
性			水銀燈型		────────
能	電源自動切換試驗				────────
試		減光型		減光機能	────────
驗	切換	消燈方式		消燈機能	────────
	動作	閃滅型		閃滅機能	────────
	試驗	內照閃滅型		閃滅機能	────────
備

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結送水管設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
地下層總樓地板面積				ｍ2					樓層數
送水口				設置位置
				種類					設置數量				個
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
			設置場所					────────
外	送	設置場所等	設置高度					距基地地面高度 m
	水		標示					────────
	口	送水口					────────
		逆止閥					────────
觀	出	出水口			樓層					──
		設置數量			雙口形
					單口形
			設置場所					────────
試	水		周圍狀況‧操作性					────────
		出水口	設置高度					距樓地板面高度 m
			構造					────────
驗			標示					────────
	口		設置場所					────────
			設置狀況					────────
		水帶箱	周圍狀況					────────
			材質					────────
	等		標示					────────

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容		結果
	出水口等		水帶
		水帶‧瞄子	瞄子
			結合狀態
外		設置場所
		幫浦規格		製造廠		額定出水量 l/min
						額定全揚程 m
	加			型式		製造號碼
		電動機規格		製造廠		種類 型電動機
						額定電壓 V
				型式		額定電流 A
	壓			製造號碼		額定輸出 kVA
觀		幫浦‧電動機		設置狀況	────────
				接地工程	種接地
				配線	────────
	送			潤滑油	────────
		防止水溫上昇 / 之排放裝置		配 管	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
	水			設在中繼幫浦之排	排放配管高度 m
試				放配管‧排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
		性能試驗裝置配管‧閥類			────────
	裝	呼水裝置		材質	鋼板製‧合成樹脂製
				水量	l
				溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	置			補給水管	管徑 A
驗				減水警報裝置	浮球閥‧電極
				設置場所
		控制裝置		控制盤	────────
				預備品	────────
				接地工程	種接地

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓		壓力計‧ / 連成計			設置位置		────────
	送水					性能		壓力計之精度等級 級
外	裝置		耐震措施					有 ‧ 無
	啟	直接		設置場所				────────
	動	操作部		表示				────────
	裝	遠隔		設置場所				────────
	置	操作部		構造				────────
觀				表示				────────
	配	設置狀況					專用‧兼用
	管	配管					A
	‧	材質					────────
	閥	閥類					────────
試	類	吸水管					────────
		耐震措施					────────
	電 / 源	常用電源					V
		緊急電源種類					發電機設備‧蓄電池設備
	高架‧中間水槽	構`-造					────────
驗		水量					l
		給水裝置					────────
		耐震措施					────────
		呼水裝置			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	加	動作試驗			自動給水裝置動作狀況			────────
性	壓				由呼水槽補給水狀況			────────
	送	控制裝置			啟動‧停止操作時狀況			────────
能	水	試驗			電源切換時之運轉狀況			────────
	裝	啟動裝置試			幫浦啟動狀況			────────
試	置	驗‧啟動表			啟動表示點燈狀況			────────
	試	示試驗 １			運轉狀況			────────
驗	驗	幫浦試驗			關閉運轉 / 時狀況		關閉揚程	m
				電壓	V
				電流	A

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓 / 送 / 水 / 裝 / 置		額定負荷 / 運轉時狀況	額定揚程	m
性		幫浦試驗		電壓	V
能				電流	A
試		防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 l/min
驗		幫浦性能試驗裝置試驗			標示值的差 l/min
	配管耐壓		不用加壓送水裝置之配管部分		試驗壓力 kgf/cm2
	試驗		使用加壓送水裝置之配管部分		試驗壓力 kgf/cm2
綜			送水壓力		kgf/cm2
合	放水試驗		放水壓力		kgf/cm2
試			放水量		l/min
驗	緊急電源		發電機設備		────────
	切換試驗		蓄電池設備		────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

消防專用蓄水池測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途				基地			總樓地板面積
				面積	m2		合計		m2
構造					建築物高度		m
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	設置場所等		距建築物之水平距離			m
水			消防車之接近			────────
			種類			防火水槽		水池		其他
	種類．		有 效 水 量(m3)
	有效水量		數量
			有效水量的合計(m3)
源	吸水管 / 投入孔		投入孔尺寸			cm
			投入孔字樣標示			────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

排煙設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					總樓地板面積			m2
試驗項目					種類．容量等內容		結果
		設置場所
		設置方法					────────
外	排煙機	構造．材質					────────
		性能					m3/min
		電動機與排煙機之連結					────────
		自動		設置場所			────────
		啟動	探測器	構造．性能			────────
觀		裝置		配線			────────
	啟動裝置		自動控制盤或自動啟動盤				────────
		手動	設置場所				────────
		啟動	構造				────────
		裝置	遠隔操作方式				────────
試			標示				────────
			區劃構成				────────
		排煙	構造				────────
		區劃	規模				────────
			可動式防煙壁				────────
驗	排煙口等		設置位置				────────
			周圍狀況				────────
		排煙口	開口面積				────────
			與風管接續				────────
			構造．材質				────────
	排煙口					────────

排煙設備
試驗項目			種類．容量等內容					結果
		設置場所等	────────
外		設置方法	────────
觀	風管	斷面積	────────
試		防火區劃貫通部分	────────
驗		閘門	────────
	電源	常用電源	V
		緊急電源種類	發電機設備．蓄電池設備
	排煙區劃
性	自動啟動	探測器動作狀況
能	裝置動作	排煙機動作狀況
試	試驗	排煙口狀態
驗	手動啟動	啟動裝置動作狀況
	裝置動作	排煙機動作狀況
	試驗	遠隔操作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
地下層樓地板面積之合計				ｍ2			地下層樓層數			層
送水區域數
一齊開放閥數				個
送水口數				個
選擇閥數				個
濕式‧乾式區分				濕式 乾式
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置	設置場所
外		場所	設置高度			距地板面的高度 m
	送水口		表示			────────
		送水口				────────
		逆止閥				────────
觀	送水區域		送水區域設定			────────
			送水區域鄰接時			────────
	一齊開放閥．選擇閥1	設置場	一齊開放閥			────────
		所等	選擇閥			────────
試		一齊開放閥				────────
		選擇閥				────────
	送水區域． / 設置狀況		樓層					──
驗			送水區域數					──
			設置狀況
	撒水頭	設置	配管之裝置			────────
		方法	配置等			────────

連結撒水設備
試驗項目			種類‧容量等內容					結果
	撒水頭	開放型	────────
外		密閉型	────────
		設置狀況	────────
		配管	────────
觀		口徑	管徑 A
	配管‧閥類	材質	────────
		支持零件	────────
試		控制閥	────────
		逆止閥	────────
		排水閥	────────
驗	標示		────────
	樓層
性	送水區域
	配管耐壓試驗
能		選擇閥動作狀況
	送水性能	一齊開放閥動作狀況
試	試驗	手動操作閥動作狀況
		選擇閥操作狀況
驗		排水閥操作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源插座測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2			樓層數	地上 層 地下 層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	設置場所
			11 層 以 上					個
外	設置數		地下街					個
			設在一個樓層之最大個數					個
			設在一個專用幹線之最大個數					個
觀	專用幹線					本
	過電流		設置場所					────────
	熟斷器		種類					開閉器15A‧配線用遮斷器20A
試			設置場所					距地板面的高度 m
	保護箱		構造					────────
			接地					────────
驗	電源		常用電源					────────
			緊急電源種類					專用受電‧發電機設備‧蓄電池設備
	表示燈					────────
性能試驗	端子電壓試驗				最大			V
					最小			V
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

無線電通信輔助設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2	樓層數	層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	使用區分‧設備方式					專用 共用（ ）
					周波數 MHz
	無線電		設置場所			────────
	機接續		端子收容保護箱			────────
外	端子		接續端子			────────
	增幅器		設置場所			────────
			構造‧性能			────────
				設置場所
觀			混合分配器	插入損失		dB
	混合分			構造‧性能		────────
	配器‧			設置場所
	混合器		混合器	插入損失		dB
試	‧分配			構造‧性能		────────
	器‧分			設置場所
	波器或		分配器	插入損失		dB
	其他類			構造‧性能		────────
驗	似器具			設置場所
			分波器	插入損失
				構造‧性能		────────

無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
		電纜
外		接續
		天線	利得	dB
	天線‧洩		設置個數
	波同軸電		結合損失	dB
觀	纜‧同軸	洩波同軸電纜	使用長	m
	電纜		傳送損失	dB/Km
		同軸電纜	使用長	m
			傳送損失	dB/Km
試		設置位置
		設置方法		────────
	工程方法	結線		────────
		接續部之防水措施		────────
驗		耐熱措施		────────
		金屬板等影響之有無		────────
性 / 能 / 試 / 驗	電壓定在波比之測定

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（發電機設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
使用區分				僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
				與其他設備共用(共用設備種類 )
發電機設備				製造廠					型式號碼‧製造年
規格				額定輸出		kVA					額定電壓					V				絕緣等級
原動機				引擎馬力				BHP					轉速				rpm
規格				額定電壓				V					額定頻率				Hz
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設				換氣設備					────────
外	置	專用室			有效之防火區劃					────────
	場	‧			防水措施					────────
	所	機械室等			防止起火‧防止擴大延燒					────────
	等				有無照明設備					────────
觀					標示					────────
	構造‧性能					────────
	保	應確保保有					操作面前面		點檢面	換氣面		其他面		周	相 / 互 / 間		相對面					變電設備或蓄電池設備				建
	有	距離之機器					操	點	換		其					築
試	距	等部分					圍			作	檢	氣		他		整 / 套 / 式			整套式以 / 外	物
	離	機器名 １					面	面	面		面					等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	發電裝置				－		－	－		－					－
驗	︶		控制裝置					－	－					－
			燃料槽原動機				－		－	－		－		－			－	－	－		－		－			－	－

緊急電源(發電機設備)
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
		分岐方法			────────
外		結線‧接續			────────
		標示			────────
觀	設置	耐震措施			────────
	方法	發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚			────────
試		配線			────────
		引擎排氣管與固定設備連接處 / 有無裝設防震軟管			────────
驗		引擎運轉部有無安全護網裝置			────────
		控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚			────────
		油箱容量			供滿載運轉 小時，燃料種類
	啟動	蓄電池設備啟動			V， 個， AH，啟動 次
性	方式	空氣系統啟動			Kg/cm2 ， l，啟動 次
	通風換氣試驗				風機 V， kW，風量 CMM
能		電機子捲線		高壓	MΩ
		‧主回路		低壓	MΩ
試	絕緣	激磁繞組			MΩ
	阻抗	控制回路			MΩ
驗	試驗	控制回路(自動盤)			MΩ
		充電	交流側端子		MΩ
		裝置	直流側端子		MΩ

緊急電源(發電機設備)
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
	接地阻抗試驗			Ω
	絕緣耐力試驗			施加電壓 V
性	動作試驗	保護裝置動作試驗	過電流遮斷器	動作電流值 A
			超速停止裝置	動作回轉值 rpm
能			斷水或水溫上昇停止裝置 / (水冷式)	動作溫度 度
			氣體溫度上昇停止裝置 / (氣渦輪機)	動作溫度 度
試			減液警報裝置(電氣啟動式)	設定液面 mm
			啟動空氣壓下降警報裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
驗			啟動空氣壓自動充氣裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
			手動停止裝置
		切換試驗	啟動試驗	電壓確立時間 sec
			自動切換試驗﹙ATS﹚	V， A，極數
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（蓄電池設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
使用區分					僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
					與其他設備共用(共用設備種類 )
蓄電池設備					容量		AH					輸出電壓				V
					種類					單元數
充電裝置					充電方法					輸出電壓				V
					輸入電壓		V					輸出電流				A
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設			換氣設備					────────
外	置	專用室		有效之防火區劃					────────
	場	‧		防水措施					────────
	所	機械室等		防止起火‧防止擴大延燒					────────
觀	等			有無照明設備					────────
				標示					────────
	構造‧性能					────────
試	保	應確保保有				操作面前面		點檢面	換氣面	其他面		周	相 / 互 / 間	相對面					變電設備或發電設備			建
	有	距離之機器					操	點		換	其				築
	距	等部分					作	檢		氣	他	整 / 套 / 式		整套 / 式以 / 外	物
驗	離	機器名 １					圍		面	面		面	面				等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	蓄電池設備			－			－			－		－	－		－	－	－		－	－
	︶		充電裝置					－	－	－	－		－	－	－		－	－

緊急電源(蓄電池設備)
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
		分岐方法	────────
外		結線‧接續	────────
觀	設置	標示	────────
試	方法	耐震措施	────────
驗		蓄電池設備‧充電裝置	────────
		配線	────────
性	接地阻抗試驗		種接地 Ω
能	絕緣	充電裝置之交流側端子與大地間	MΩ
試	阻抗	變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間	MΩ
驗	試驗	直流側端子與大地間	MΩ
	動作	減液警報裝置	────────
	試驗	切換裝置	────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

耐燃耐熱配線測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
消防安全 / 設備的種類		室內消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 / 二氧化碳滅火設備 乾粉滅火設備 室外消防栓設備 / 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 緊急廣設備 標示設備 排煙設備 連結送水管 / 緊急電源插座 無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容		結果
	電源回路的		設置場所	────────
外	開閉器‧遮		開閉器	────────
	斷器等		遮斷器	────────
			保護配線之線路	電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路
觀	耐燃耐熱		電線的種類‧大小	────────
	保護配線		配線方法	────────
			接續	────────
試			工事方法	────────
	配線(耐燃		電線的種類‧大小	────────
	耐熱保護配		配線方法	────────
驗	線除外)		接續	────────
	耐震措施			────────
	接地阻抗		電壓種類	低壓‧高壓‧特別高壓
性	試驗		接地阻抗值	Ω
能			電源回路	V MΩ
試	絕緣抵抗		操作回路	V MΩ
驗	試驗		表示燈回路	V MΩ
			警報回路	V MΩ

耐燃耐熱配線
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
性 / 能 / 試 / 驗	絕緣阻抗 / 試驗	探測器回路	V MΩ
		附屬裝置回路等	V MΩ
	絕緣耐力試驗		V MΩ
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。