附件七

各種消防安全設備測試報告書

| 滅火器測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 所需滅火效能值 |  |
| 樓 層 | 用 途 | 面積 | 滅火器種類及數量 | 滅火效能值 | 結 果 |
|  |  |  | a | b | c | d | e | f | 合計 | A | B | C | 適應性 | 設置場所等 | 標 識 |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為強化液滅火器、f為大型滅火器。

2.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。

3.測試人員應依本表填寫適當內容，測試結果符合規定者於「結果」欄位下打「○」，不符合者打「×」。

| 室內消防栓設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 總樓地板面積 | ㎡ | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
|  | 水 源 | 水源的種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水 量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
| 外 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設 置 場 所 |  |  |
|  |  | 重力水箱 | 構 造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．落差 | m3 m |  |
|  | 加 |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 觀 |  |  | 水位計 | ───── |  |
|  | 壓 | 壓力水箱 | 種類．構造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．有效壓力 | m3 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 自動加壓裝置 | 有 ． 無 |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 試 | 水 |  | 水位計．壓力計 | ───── |  |
|  |  | 消防幫浦 |  | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
|  | 裝 |  | 幫浦規格 |  | 額定全揚程 m |
|  |  |  |  | 型式 | 製造號碼 |
|  | 置 |  |  | 製造廠 | 種類 型電動機 |
| 驗 |  |  | 電動機規格 |  | 額定電壓 Ｖ |
|  |  |  |  | 型式 | 額定電流 Ａ |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/ KW |

室內消防栓設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 | 消防幫浦 | 幫浦 | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  |  | ． | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 電動機 | 配線 | ───── |  |
| 外 |  |  |  | 潤滑油 | ───── |  |
|  |  |  |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 防止水溫上昇排 放裝置 | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  | 壓 |  |  | 設在中繼幫浦 之排放配管． 排放裝置 | 排放配管高度 m |  |
|  |  |  |  |  | 排放裝置設定壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 性能試驗裝置之配管． 閥類 | ───── |  |
|  |  |  |  | 材質 | 鋼板製．合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水量 | l |  |
|  | 水 |  | 呼水 | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
| 觀 |  |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 裝置 | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  | 裝 |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
|  |  |  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 控制 | 控制盤 | ───── |  |
|  | 置 |  | 裝置 | 預備品 | ───── |  |
|  |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力計． | 設置位置 | ───── |  |
| 試 |  |  | 連成計 | 性能 | 壓力計精度等級 級 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 直接操作部 | 設置場所 |  |  |
|  | 啟 |  | 標示 | ───── |  |
|  |  | 遠隔操作部 | 設置場所 | ───── |  |
| 驗 | 動 |  | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |
|  | 裝 | 遠隔自動啟動裝置(限第2種消防栓) | ───── |  |
|  |  | 啟動用水壓 | 啟動用壓力水槽 |  |  |
|  | 置 | 開關裝置 | 水槽容量 | l |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |

室內消防栓設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 配 | 設置狀況 |  |  |
|  | 管 | 配管 | ───── |  |
| 外 | ． | 閥類 | ───── |  |
|  | 閥 | 吸水管 | ───── |  |
|  | 類 | 底閥 | ───── |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電 | 常用電源 | V |  |
|  | 源 | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
| 觀 |  |  | 消防栓 設置個數 | 設置樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  |  |  | 第1種消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 消 |  |  | 第2種消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  |  | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 消防栓 | 周圍狀況．操作性 | ───── |  |
|  |  |  | 開關閥設置高度 | 距樓地板面之高度 m |  |
| 試 |  |  | 水帶接 | 第1種消防栓 | ───── |  |
|  | 防 |  | 續狀況 | 第2種消防栓 | ───── |  |
|  |  |  | 消防栓開關閥 | ───── |  |
|  |  | 室內 消防栓箱 | 周圍狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 材質 | ───── |  |
|  | 栓 |  | 表示燈 | ───── |  |
| 驗 |  |  | 標示 | ───── |  |
|  |  |  | 水帶 | ───── |  |
|  |  |  | 水帶接續口 | ───── |  |
|  |  | 水帶‧瞄子 | 瞄子 | 第1種消防栓 | ───── |  |
|  | 等 |  |  | 第2種消防栓 | ───── |  |
|  |  |  | 結合狀態 | ───── |  |
|  |  |  | 收納狀態 | 捲盤式．折疊收納式．其他 |  |
|  |  | 減壓裝置 |  |  |

室內消防栓設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 重力水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 靜水壓測定 | 最低位 m、 最高位 m |  |
|  | 加 | 壓力水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 自動加壓裝置動作狀況 | ───── |  |
| 性 | 壓 |  | 靜水壓測定 | 最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 呼水 裝置 動作 試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  |  |  |  | 自動給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  | 水 |  |  | 由呼水槽補給水狀況 | ───── |  |
| 能 |  |  | 控制裝 | 啟動．停止操作時狀況 | ───── |  |
|  | 裝 |  | 置試驗 | 電源切換時運轉狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 啟動裝置 試驗． 幫浦啟動 表示試驗 | 幫浦啟動狀況 | ───── |  |
|  | 置 | 消 防 |  | 啟動表示點燈狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 啟動用水壓開關 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |
| 試 | 試 |  |  | 裝置動作壓力 | 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  | 幫 浦 |  | 運轉狀況 | ───── |  |
|  | 驗 |  |  | 關閉運轉 時狀況 | 關閉揚程 | m |  |
|  |  |  | 幫浦 |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
| 驗 |  |  | 試驗 | 額定負荷 運轉時 狀況 | 額定揚程 | m |  |
|  |  |  |  |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
|  |  |  | 防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  |  | 幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 l |  |
|  |  | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
| 綜 | 放 | － | 消防栓編號 | 放水壓力 | 放水量 |  |
| 合 | 水 | 同時放 水試驗 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
| 試 | 試 |  |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
| 驗 | 驗 | 個 別 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |

室內消防栓設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 綜合試驗 | 操作性試驗(限第二種消防栓) | 捲盤式．折疊收納式 |  |
|  | 緊急電源 切換試驗 | 發電機設備 | ───── |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ───── |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 室外消防栓設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 總樓地板面積 |  | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 試 驗 項 目 | 種 別 ． 容 量 等 內 容 | 結果 |
|  | 水 源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水 量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
| 外 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設 置 場 所 |  |  |
|  |  | 重 力 水 相 | 構 造 |  |  |
|  | 加 |  | 內容積．落差 | m3 m |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 觀 | 壓 |  | 水位計 | ───── |  |
|  |  | 壓 力 水 箱 | 種類．構造 |  |  |
|  | 送 |  | 內容積．有效壓力 | m3 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 自動加壓裝置 | 有 ． 無 |  |
|  | 水 |  | 配管．閥類 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 水位計．壓力計 | ──────── |  |
|  | 裝 | 消 防 幫 浦 |  | 製造廠 | 額定出水量 l /min |
|  |  |  | 幫浦規格 |  | 額定全揚程 m |
|  | 置 |  |  | 型式 | 製造號碼 |
|  |  |  |  | 製造廠 | 種類 型電動機 |
| 驗 |  |  | 電動機規格 |  | 額定電壓 V |
|  |  |  |  | 型式 | 額定電流 A |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/ KW |

室外消防栓設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 | 消防幫浦 | 幫浦 | 設置狀況 | ──────── |  |
| 外 |  |  | ． | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 電動機 | 配線 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 潤滑油 | ──────── |  |
|  | 壓 |  | 防止水溫上昇之排放裝置 | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  |  |  | 性能試驗裝置配管．閥類 | ──────── |  |
|  | 送 |  |  | 材質 | 鋼板製．合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水量 | l |  |
| 觀 |  |  | 呼水 | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
|  | 水 |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 裝置 | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
|  | 裝 |  |  | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 控制 | 控制盤 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 裝置 | 預備品 | ──────── |  |
|  | 置 |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力計． | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  |  | 連成計 | 性能 | 壓力計之精度等級 級 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 直接操作部 | 設置場所 |  |  |
|  | 啟 |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 遠隔操作部 | 設置場所 | ──────── |  |
| 驗 | 動 |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  | 裝 | 啟動表示燈 |  |  |
|  |  | 啟動用水壓 開關裝置 | 啟動用壓力水槽 |  |  |
|  | 置 |  | 水槽容量 | l |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  | 配管．閥類 | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  | 配管 | ──────── |  |

室外消防栓設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 配管．閥類 | 閥類 | ──────── |  |
|  |  | 吸水管 | ──────── |  |
| 外 |  | 底閥 | ──────── |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電 | 常 用 電 源 | V |  |
|  | 源 | 緊 急 電 源 種 類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  |  |  | 設置數量 |  |  |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |
| 觀 | 消 |  | 周圍狀況．操作性 | ──────── |  |
|  |  | 消防栓 | 開關閥設置位置 | 距樓地板面之高度 m |  |
|  |  |  | 水帶接續口 | 距樓地板面之高度 m |  |
|  |  |  | 消防栓開關閥 | ──────── |  |
|  | 防 |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 室外消防 栓箱 | 設置場所 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 周圍狀況 | ──────── |  |
|  | 栓 |  | 材質 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  |  | 水帶 | ──────── |  |
|  |  |  | 水帶接續口 | ──────── |  |
| 驗 | 等 | 水帶‧瞄子 | 瞄子 | mm |  |
|  |  |  | 結合狀態 | ──────── |  |
|  |  |  | 收納狀態 | ──────── |  |
|  |  | 減壓措置 |  |  |
| 性 能 試 驗 | 加 壓 送 水 裝置 試 驗 | 重力 水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 靜水壓測定 | 最低位 m、 最高位 m |  |
|  |  | 壓力 水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 自動加壓裝置動作狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 靜水壓測定 | 最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2 |  |
|  |  | 消防 | 呼水 裝置 動作 試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  |  | 幫浦 |  | 自動給水裝置動作狀況 | ──────── |  |

室外消防栓設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 |  | 呼水裝置動作試驗 | 由呼水槽補給水狀況 | ──────── |  |
| 性 |  | 消 | 控制裝 | 啟動．停止操作時狀況 | ──────── |  |
|  | 水 |  | 置試驗 | 電源切換時運轉狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 啟動裝置試驗． 幫浦啟動表示試驗 | 幫浦啟動狀況 | ──────── |  |
|  | 送 |  |  | 啟動表示點燈狀況 | ──────── |  |
|  |  | 防 |  | 啟動用水壓開關裝置 動作壓力 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |
| 能 | 水 |  |  |  | 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  |  |  | 運轉狀況 | ───── |  |
|  | 裝 |  |  | 關閉運轉 時狀況 | 關閉揚程 | m |  |
|  |  |  | 幫浦 |  | 電壓 | V |  |
|  | 置 | 幫 |  |  | 電流 | A |  |
| 試 |  |  | 試驗 | 額定負荷 | 額定揚程 | m |  |
|  | 試 |  |  | 運轉時 | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  | 狀況 | 電流 | A |  |
|  | 驗 |  | 防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  | 浦 | 幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 l |  |
| 驗 | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
| 綜 合 試 驗 | 放 | － | 消防栓編號 | 放水壓力 | 放 水 量 |  |
|  | 水 | 同時放水試驗 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
|  | 試 |  |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
|  | 驗 | 個別 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
|  | 緊 急 電 源 | 發電機設備 | ──────── |  |
|  | 切換試驗 | 蓄電池設備 | ──────── |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 自動撒水設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 總樓地板面積 | ㎡ | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 加壓送水裝置種類 | 方式 |  |
| 流水檢知裝置方式 | 濕式 乾式 預動作式 |  |
| 撒水頭 | 種 類 |  |
|  | 設置數量 |  |
| 試 驗 項 目 | 種 類 ． 容 量 等 內 容 | 結果 |
|  | 水 源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水 量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
| 外 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 加 | 重力水箱 | 構 造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．落差 | m3 m |  |
| 觀 | 壓 |  | 配管．閥類 | ───── |  |
|  |  |  | 水位計 | ───── |  |
|  | 送 | 壓力水箱 | 種類．構造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．有效壓力 | m3 ． kgf/cm2 |  |
| 試 | 水 |  | 自動加壓裝置 | 有 ． 無 |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
|  | 裝 |  | 水位計．壓力計 | ───── |  |
|  |  | 消防幫浦 |  | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
| 驗 | 置 |  | 幫浦規格 |  | 額定全揚程 m |
|  |  |  |  | 型式 | 製造號碼 |

自動撒水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 消防幫浦 |  | 製造廠 | 種類 型電動機 |
|  |  |  | 電動機規格 |  | 額定電壓 Ｖ |
|  |  |  |  | 型式 | 額定電流 Ａ |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/KW |
|  | 加 |  | 幫浦 ． 電動機 | 設置狀況 | ───── |  |
| 外 |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  |  | 配線 | ───── |  |
|  |  |  |  | 潤滑油 | ───── |  |
|  |  |  | 防止水溫上昇之排放裝置 | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
| 觀 | 壓 |  |  | 設在中繼幫浦 | 排放配管高度 m |  |
|  |  |  |  | 之排放配管． |  |  |
|  |  |  |  | 排放裝置 | 排放裝置設定壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 性能試驗裝置配管．閥類 | ───── |  |
|  |  |  | 呼水 裝置 | 材質 | 鋼板製．合成樹脂製 |  |
| 試 |  |  |  | 水量 | l |  |
|  | 水 |  |  | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  | 裝 |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
| 驗 |  |  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 控制 | 控制盤 | ───── |  |
|  | 置 |  | 裝置 | 預備品 | ───── |  |
|  |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力計． | 設置位置 | ───── |  |
|  |  |  | 連成計 | 性能 | 壓力計之精度等級 級 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 啟 | 直 接 操 作 部 | ───── |  |
|  | 動 | 啟動用水壓 開關裝置 | 啟動用壓力水槽 |  |  |
|  | 裝 |  | 水槽容量 | l |  |
|  | 置 |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |

自動撒水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自動 | 密閉式撒水頭 | ───── |  |
|  | 啟 | 啟動裝置 | 自動火災感知裝置 | ───── |  |
|  | 動 |  | 設置場所 | ───── |  |
|  | 裝 | 手動 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
| 外 | 置 | 啟動裝置 | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |
|  |  | 流水檢知裝置 | ───── |  |
|  |  | 設置狀況 | ───── |  |
|  | 配 | 配管 | ───── |  |
| 觀 | 管 | 閥類 | ───── |  |
|  | ． | 吸水管 | ───── |  |
|  | 閥 | 底閥 | ───── |  |
|  | 類 | 防蝕措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 排水措施 | 有 ． 無 |  |
| 試 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電 | 常用電源 | V |  |
|  | 源 | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  |  | 放水區域數 | 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 撒 | 及設定狀況 | 放水區域數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
| 驗 |  | (限開放式撒水頭) | 設定狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 水 | 設置方法 | 配置 | ───── |  |
|  |  |  | 裝置方向 | ───── |  |
|  | 頭 | 密閉式撒水頭 | 標示溫度 |  |  |
|  |  |  | 構造．性能 | ───── |  |
|  |  | 開放式撒水頭 | ───── |  |
|  | 制水閥 | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  | 構造 | ───── |  |
|  |  | 標示 |  |  |

自動撒水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚． 壓力檢知裝置 | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 種類．口徑 | ───── |  |
|  |  | 減壓警報 | ───── |  |
| 外 |  | 構造．性能 | ───── |  |
|  | 一齊開放閥 | 啟動 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 操作部 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  | 動作試驗裝置 | ───── |  |
|  |  | 構造．性能 | ───── |  |
|  |  | 設置場所 | ───── |  |
|  | 末端查驗閥 | 構造 | ───── |  |
|  |  | 標示 | ───── |  |
| 觀 | 自動警報裝置 | 音響警報裝置 | ───── |  |
|  |  | 火災表示裝置 | ───── |  |
|  |  | 設置場 所等 | 設置場所 | ───── |  |
|  |  |  | 設置高度 | 距基地地面高度 m |  |
|  | 送水口 |  | 標示 | ───── |  |
|  |  | 結合構件 | ───── |  |
|  |  | 逆止閥 | ───── |  |
|  | 減壓裝置 |  |  |
| 試 |  | 撒水栓 | 撒水栓 | 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  |  | 設置個數 | 設置個數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  |  | 設置場所 | ───── |  |
|  | 補助 |  | 周圍狀況．操作性 | ───── |  |
|  |  |  | 開關閥設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  | 撒水 |  | 水帶接續 | ───── |  |
|  |  |  | 消防栓開關閥 | ───── |  |
|  | 栓等 | 撒水 栓箱 | 周圍狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 設置狀況 | ───── |  |
| 驗 |  |  | 材質 | ───── |  |
|  |  |  | 紅色燈 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |

自動撒水設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 | 補助撒水栓等 |  | 水帶 | ───── |  |
| 觀 |  |  | 水帶接續口 | ───── |  |
| 試 |  | 水帶‧瞄子 | 瞄子 | ───── |  |
| 驗 |  |  | 結合狀態 | ───── |  |
|  |  |  | 收納狀態 | 捲盤式．折疊收納式 |  |
|  |  | 重力水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 靜水壓測定 | 最低位 m 、最高位 m |  |
|  | 加 | 壓力水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 自動加壓裝置動作狀況 | ───── |  |
| 性 | 壓 |  | 靜水壓測定 | 最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 呼水裝置動作試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  | 送 |  |  | 自動給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 由呼水槽補給水狀況 | ───── |  |
| 能 |  |  | 控制裝 | 啟動．停止操作時狀況 | ───── |  |
|  | 水 |  | 置試驗 | 電源切換時運轉狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 啟動裝置試驗．幫浦啟動表示試驗 | 幫浦啟動狀況 | ───── |  |
|  |  | 消 防 |  | 啟動表示點燈狀況 | ───── |  |
|  | 裝 |  |  | 啟動用水壓開關 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |
| 試 |  |  |  | 裝置動作壓力 | 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  | 幫 浦 |  | 運轉狀況 | ───── |  |
|  | 置 |  |  | 關閉運轉 時狀況 | 關閉揚程 | m |  |
|  |  |  | 幫浦 |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
| 驗 | 試 |  | 試驗 | 額定負荷 | 額定揚程 | m |  |
|  |  |  |  | 運轉時 | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  | 狀況 | 電流 | A |  |
|  | 驗 |  | 防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  |  | 幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 ℓ/min |  |
|  | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 手動啟動裝置試驗 | ───── |  |
|  | 流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．表示等 | ───── |  |

自動撒水設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 放水區域別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 放 | 使用開放式撒水頭者 | 啟動性能等 | 由自動火災感知裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  | 由手動啟動裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜 | 試 | 樓層別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 驗 | 使用密閉式 撒水頭者 | 啟動性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 |  |  | 放水壓力(kgf/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放水量(ℓ/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 |  | 補助撒水栓 | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 放水量 | ℓ/min |  |
| 驗 | 補助撒水栓操作性試驗 | 捲盤式‧折疊收納式 |  |
|  | 緊急電源 切換試驗 | 發電機設備 | ───── |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ───── |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 水道連結型自動撒水設備測試報告書 |
| --- |
| 測 試 日 期 年 月 日 測 試 人 員 姓 名： 簽章 住 址： |
| 用途 |  | 構造 |  |
| 總樓地板面積 | ㎡ | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 方式 | □民生水箱共用式(A) □獨立水箱式-地面水箱型(C) □獨立水箱式-樓層水箱型(E) | □民生水箱共用式(B) □獨立水箱式-屋頂水箱型(D) |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| 外 觀 試 驗 | 水源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 增壓供水裝置(限有裝設者) | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 型式 | ───── |  |
|  | 配管．配件及閥類 | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  | 配管材質 | ───── |  |
|  |  | 防蝕等其他措施 | 有．無 |  |
|  | 撒水頭 | 配置 | ───── |  |
|  |  | 裝置方向 | ───── |  |
|  |  | 標示溫度 |  |  |
|  |  | 構造．性能 | ───── |  |
|  | 末端查驗閥(採用獨立水箱式) | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 構造 | ───── |  |
|  |  | 標示 | ───── |  |
|  | 使用標示 | ───── |  |

水道連結型自動撒水設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性能 試 驗 | 水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  | 增壓供水裝置(限有裝設者) |  | 增壓供水裝置動作狀況 | ───── |  |
| 綜合試驗 | 放水 試驗 | 放水壓力(kgf/cm2) |  |  |
|  |  | 放水量(ℓ/min) |  |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 水霧滅火設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 總樓地板面積 | m2 | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 試 驗 項 目 | 種 類 ． 容 量 等 內 容 | 結果 |
|  | 水 源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水 量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 吸水障礙防止措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 給 水 裝 置 | ───── |  |
| 外 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  | 重力水箱 | 構 造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．落差 | m3 m |  |
|  | 加 |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 觀 |  |  | 水位計 | ───── |  |
|  | 壓 | 壓力水箱 | 種類．構造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．有效壓力 | m3 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 自動加壓裝置 | 有 ． 無 |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 試 | 水 |  | 水位計．壓力計 | ───── |  |
|  |  | 消防幫浦 |  | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
|  | 裝 |  | 幫浦規格 |  | 額定全揚程 m |
|  |  |  |  | 型式 | 製造號碼 |
|  | 置 |  | 電動機規格 | 製造廠 | 種類 型電動機 |
| 驗 |  |  |  |  | 額定電壓 Ｖ |
|  |  |  |  | 型式 | 額定電流 Ａ |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/KW |

水霧滅火設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 | 消防幫浦 | 幫浦 ． 電動機 | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  |  | 配線 | ───── |  |
| 外 |  |  |  | 潤滑油 | ───── |  |
|  |  |  | 防止水溫 上昇之排 放裝置 | 配管．閥類 | ───── |  |
|  |  |  |  | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  | 壓 |  |  | 設在中繼幫浦 | 排放配管高度 m |  |
|  |  |  |  | 之排放配管． |  |  |
|  |  |  |  | 排放裝置 | 排放裝置設定壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 性能試驗裝置配管．閥類 | ───── |  |
|  |  |  |  | 材質 | 鋼板製．合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水量 | l |  |
|  | 水 |  | 呼水 | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
| 觀 |  |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 裝置 | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  | 裝 |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
|  |  |  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 控制 | 控制盤 | ───── |  |
|  | 置 |  | 裝置 | 預備品 | ───── |  |
|  |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力計． | 設置位置 | ───── |  |
| 試 |  |  | 連成計 | 性能 | 壓力計之精度等級 級 |  |
|  |  |  | 減壓措置 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 直接操作部 | ───── |  |
|  |  | 啟動用水壓 開關裝置 | 啟動用壓力水槽 |  |  |
|  | 啟 |  | 水槽容量 | l |  |
|  | 動 |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  | 裝 | 自動 | 密閉式撒水頭 | ───── |  |
| 驗 | 置 | 啟動裝置 | 自動火災感知裝置 | ───── |  |
|  |  | 手動 | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 啟動裝置 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |

水霧滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 啟動 裝置 | 手動 啟動裝置 | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |
| 外 |  | 流水檢知裝置 | ───── |  |
|  |  | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  | 配管 | ───── |  |
|  | 配管 | 閥類 | ───── |  |
|  | ． | 吸水管 | ───── |  |
|  | 閥類 | 底閥 | ───── |  |
| 觀 |  | 防蝕措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源的種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  | 放射區域 | 樓層 |  |  |  |  | ── |
|  | 數及設定 | 放射區域數 |  |  |  |  | ── |
| 試 | 狀況 | 設置狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 水霧 噴頭 | 設置方法 | 配置 | ───── |  |
|  |  | 水霧噴頭 | ───── |  |
|  |  | 自動火災感知裝置 | ───── |  |
|  |  |  | 設置場所 | ───── |  |
|  | 制水閥 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
| 驗 | （控制閥） | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |
|  | 自動警報逆止閥 | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 種類．口徑 | ───── |  |
|  |  | 減壓警報 | ───── |  |
|  |  | 構造．性能 | ───── |  |
|  |  | 啟動 | 設置場所 |  |  |
|  | 一齊開 | 操作部 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  | 放閥 | 動作試驗裝置 | ───── |  |
|  |  | 構造．性能 | ───── |  |

水霧滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 自動警報裝置 | 音響警報裝置 | ───── |  |
| 外 |  | 火災表示裝置 | ───── |  |
| 觀 | 排水設備 | 地板面坡度 | ───── |  |
| 試 |  | 排水溝．集水管 | ───── |  |
| 驗 |  | 滅火坑 | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 設置位置 | ───── |  |
|  |  | 地區境界堤高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  | 重力 水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 靜水壓測定 | 最低位 m、 最高位 m |  |
|  | 加 | 壓力 水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 自動加壓裝置動作狀況 | ───── |  |
| 性 | 壓 |  | 靜水壓測定 | 最低位 kgf/cm2最高位 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 呼水裝置動作試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  | 送 |  |  | 自動給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 由呼水槽補給水狀況 | ───── |  |
| 能 |  |  | 控制裝 | 啟動．停止操作時的狀況 | ───── |  |
|  | 水 |  | 置試驗 | 電源切換時運轉狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 啟動 裝置 試驗 | 幫浦啟動狀況 | ───── |  |
|  |  | 消 防 |  | 啟動表示點燈狀況 | ───── |  |
|  | 裝 |  |  | 啟動用水壓開關 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |
| 試 |  |  |  | 裝置動作壓力 | 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  | 幫 浦 |  | 運轉狀況 | ───── |  |
|  | 置 |  |  | 關閉運轉 時狀況 | 全閉揚程 | m |  |
|  |  |  | 幫浦 |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
| 驗 | 試 |  | 試驗 | 額定負荷 | 額定揚程 | m |  |
|  |  |  |  | 運轉時 | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  | 狀況 | 電流 | A |  |
|  | 驗 |  | 防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  |  | 幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 ℓ/min |  |

水霧滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性能試驗 | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 手動啟動裝置試驗 | ───── |  |
|  | 自動警報逆止閥．標示等 | ───── |  |
|  |  | 放射區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  | 啟動性 | 由自動火災感知裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜 | 放 | 能等 | 由手動啟動裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水霧噴頭放射狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 | 射 | 放射壓力 | 最高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (kgf/cm2) | 最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 | 試 | 放射量 | (ℓ/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地區境界堤狀態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗 | 驗 | 排水設備 | 滅火坑水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急電源 | 發電機設備 | ───── |  |
|  | 切換試驗 | 蓄電池設備 | ───── |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 泡沫滅火設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 總樓地板面積 | ㎡ | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 種 別 | 固定式 (全區放射方式 局部放射方式) 移動式 |
| 試 驗 項 目 | 種類．容量等的內容 | 結果 |
|  | 水 源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 吸水障礙防止措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
| 外 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  | 重力水箱 | 構 造 |  |  |
|  |  |  | 內容積．落差 | m3 m |  |
|  | 加 |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 觀 |  |  | 水位計 | ───── |  |
|  | 壓 | 壓力水箱 | 種類．種類 |  |  |
|  |  |  | 內容積．有效壓力 | m3 kgf/cm2 |  |
|  | 送 |  | 自動加壓裝置 | 有 ． 無 |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 試 | 水 |  | 水位計．壓力計 | ───── |  |
|  |  | 消防幫浦 | 幫浦規格 | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
|  | 裝 |  |  |  | 額定全揚程 m |
|  |  |  |  | 型式 | 製造號碼 |
|  | 置 |  | 電動機規格 | 製造廠 | 種類 型電動機 |
| 驗 |  |  |  |  | 額定電壓 Ｖ |
|  |  |  |  | 型式 | 額定電流 Ａ |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/KW |

泡沫滅火設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 | 消防 幫浦 | 幫浦 | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  |  | ． | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 電動機 | 配線 | ───── |  |
| 外 |  |  |  | 潤滑油 | ───── |  |
|  |  |  | 防止水溫 上昇 | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  | 壓 |  | 之排放裝置 | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  |  |  | 性能試驗裝置配管．閥類 | ───── |  |
|  | 送 |  |  | 材質 | 鋼製板．合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水量 | l |  |
| 觀 | 水 |  | 呼水 | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  | 裝 |  | 裝置 | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
|  | 置 |  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 控制 | 控制盤 | ───── |  |
| 試 |  |  | 裝置 | 預備品 | ───── |  |
|  |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力計． | 設置位置 | ───── |  |
|  |  |  | 連成計 | 性能 | 壓力計之精度等級 級 |  |
|  |  | 減壓措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 直接操作部 | ───── |  |
| 驗 |  | 啟動用水壓 | 啟動用壓力水槽 |  |  |
|  | 啟 | 開關裝置 | 水槽容量 | l |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
|  | 動 | 自動 | 密閉式撒水頭 | ───── |  |
|  |  | 啟動裝置 | 自動火災感知裝置 | ───── |  |
|  | 裝 |  | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 手動 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  | 置 | 啟動裝置 | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |

泡沫滅火設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 | 自動警報逆止閥 | ───── |  |
|  |  | 設罝狀況 | ───── |  |
|  |  | 配管 | ───── |  |
|  | 配管 | 閥類 | ───── |  |
|  | ． | 吸水管 | ───── |  |
|  | 閥類 | 底閥 | ───── |  |
| 觀 |  | 防蝕措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  | 放射 區域 數及 設定 狀況 | 樓層 |  |  |  |  | ── |
|  |  | 放射區域數 |  |  |  |  | ── |
|  |  | 發泡方式(高發泡．低發泡) |  |  |  |  |  |
| 試 |  | 設定狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置方法 | 配置 | ───── |  |
|  | 泡 沫 |  | 裝置方向 | ───── |  |
|  | 放出口 | 泡沫噴頭 | ───── |  |
|  |  | 高發泡放出口 | ───── |  |
|  | 制水閥 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
| 驗 |  | 構造 | ───── |  |
|  |  | 標示 | ───── |  |
|  |  | 設置場所 | ───── |  |
|  | 自動 警報 | 種類．口徑 | ───── |  |
|  | 逆止閥 | 減壓警報 | ───── |  |
|  | 1 | 構造．性能 | ───── |  |
|  |  | 啟動 | 設置場所 |  |  |
|  | 一齊 | 操作部 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  | 開放閥 | 動作試驗裝置 | ───── |  |
|  |  | 構造．性能 | ───── |  |

泡沫滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 自動警報裝置 | 音響警報裝置 | ───── |  |
|  |  | 火災表示裝置 | ───── |  |
| 外 | 防護區域 | 開口部之措施 | ───── |  |
|  | 開口部 (限高發泡) | 不設自動關閉裝置之開口部 | ───── |  |
|  |  | 開口部之構造 | ───── |  |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 儲 | 儲存槽 | 滅火藥劑之適合性 | ───── |  |
| 觀 |  |  | 儲存量 | l |  |
|  | 存 |  | 壓力計指示 | kgf/cm2 |  |
|  |  | 混合 | 設置場所 |  |  |
|  | 槽 | 裝置 | 混合方式 |  |  |
|  |  | 泡沫 滅火 | 種類 | 蛋白．合成界面活性劑． 水成膜 |  |
| 試 | 等 | 藥劑 | 性能 | 稀釋容量濃度 % |  |
|  |  | 耐震措施 | ───── |  |
|  |  |  | 泡沫 消防栓 | 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  |  | 設置個數 | 設置個數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 泡 | 泡沫 | 設置場所 | ───── |  |
| 驗 |  | 消防栓 | 周圍狀況．操作性 | ───── |  |
|  | 沫 |  | 開關閥設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  |  | 水帶接續口 | ───── |  |
|  | 消 | 泡沫 消防栓箱 | 周圍狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 設置狀況 | ───── |  |
|  | 防 |  | 材質 | ───── |  |
|  |  |  | 標示燈 | ───── |  |
|  | 栓 |  | 標示 | ───── |  |
|  |  | 水帶 | 水帶 | ───── |  |
|  | 等 | ‧ | 水帶接續口 | ───── |  |
|  |  | 瞄子 | 瞄子 | ───── |  |

泡沫滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外觀測試 | 消防栓等 | 水帶‧ 瞄子 | 結合狀態 | ───── |  |
|  |  |  | 收納狀態 | ───── |  |
|  |  | 重力 | 動作試驗 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  | 水箱 | 靜水壓測定 | 最低位 m、最高位 m |  |
|  | 加 | 壓力 水箱 | 動作 | 給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 試驗 | 自動加壓裝置動作 狀況 | ───── |  |
| 性 | 壓 |  | 靜水壓測定 | 最低位 kgf/cm2最高位 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 呼水裝置 動作試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  | 送 |  |  | 自動給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 由呼水槽補給水狀況 | ───── |  |
| 能 |  |  | 控制裝 | 啟動．停止操作時狀況 | ───── |  |
|  | 水 |  | 置試驗 | 電源切換時運轉狀況 | ───── |  |
|  |  | 消防 | 啟動裝置 試驗 | 幫浦啟動狀況 | ───── |  |
|  |  | 幫浦 |  | 啟動表示點燈狀況 | ───── |  |
|  | 裝 |  |  | 啟動用水壓開關 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |
| 試 |  |  |  | 裝置動作壓力 | 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  |  |  | 運轉狀況 | ───── |  |
|  | 置 |  |  | 關閉運轉 時狀況 | 關閉揚程 | ｍ |  |
|  |  |  | 幫浦 |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
| 驗 | 試 |  | 試驗 | 額定負荷 運轉時 狀況 | 額定揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
|  | 驗 |  | 防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  |  | 幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 ℓ/min |  |
|  | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 手動啟動裝置試驗 | ───── |  |
|  | 自動警報逆止閥‧表示等 | ───── |  |
| 綜合試驗 | 泡沫放射 | 固 | 放射區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  | 試驗（使用 | 定 | 由自動火災感知裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低發泡者) | 式 | 由手動啟動裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

泡沫滅火設備

| 試驗項目1 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 泡沫噴頭放射狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固 | 放射壓力 | 最高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定 | （kgf/cm2） | 最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 式 | 稀釋容量濃度（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜 | 泡沫放 |  | 發泡倍率(倍) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射試驗 |  | 25%還原時間(sec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （使用 |  | 放射區域 |  |  |  |
|  | 低發泡 | 移 | 放射狀況 |  |  |  |
| 合 | 者）1 |  | 放射量測定 | 放射壓力 | kgf/cm2 | kgf/cm2 |  |
|  |  | 動 |  | 放射量 | ℓ/min | ℓ/min |  |
|  |  |  | 稀釋容量濃度 | % | % |  |
|  |  | 式 | 發泡倍率 | 倍 | 倍 |  |
| 試 |  |  | 25%還原時間 | sec | sec |  |
|  | 泡沫放射 試驗(使用高發泡者) | 放射區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  | 啟動性 能等 | 由自動火災感知裝置 啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由手動啟動裝置啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗 |  | 自動關閉裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 由放出停止裝置之停止狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射壓力測定(kgf/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急電源 | 發電機設備 | ────── |  |
|  | 切換試驗 | 蓄電池設備 | ────── |  |
| 備 註 |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 惰性氣體（ ）滅火設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 住 址： |
| 設置場所 | 設置樓層 | 防護對象種類 |
| 放射方式 | 固定式 全區放射方式 局部放射方式 | 設計放射時間 sec |
|  | 移動式 | 設計放射時間 sec |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| 外 觀 試 驗 | 控 制 裝 置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 表示燈‧開關 | ──────── |  |
|  |  | 防護措施 | ──────── |  |
|  |  | 遲延裝置 | ──────── |  |
|  |  | 自動‧手動啟動切換裝置 | ──────── |  |
|  | 電 源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  | 啟 動 裝 置 | 手 動 啟 動 裝 置 | 設 置 場 所 等 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  |  |  | 設備標示 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 操作標示 | ──────── |  |
|  |  |  | 塗色等 | ──────── |  |
|  |  |  | 防護措施 | ──────── |  |
|  |  |  | 表示燈 | ──────── |  |

惰性氣體滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 試 驗 | 自動啟動裝置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  |  | 探測器 | ──────── |  |
|  | 警 報 裝 置 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 警報方式 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 儲存滅火藥劑量 |  |  |
|  | 儲 存 容 器 等 | 設置 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 場所等 | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 儲存容器 | ──────── |  |
|  |  | 充填比等 | ──────── |  |
|  |  | 容器閥 | ──────── |  |
|  |  | 容器閥開放裝置 | ──────── |  |
|  |  | 安全裝置．破壞板 | ──────── |  |
|  | 配 管 ． 閥 類 | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  | 配管管路 | ──────── |  |
|  |  | 閉止閥 （限二氧化碳滅火設備） | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  |  | 配管．配線接續部 | ──────── |  |
|  |  |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 構造．材質 | ──────── |  |
|  |  | 口徑．使用數 | ──────── |  |
|  |  | 安全裝置 | ──────── |  |
|  | 選 擇 閥 | 設置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 場所等 | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 導管接續部 | ──────── |  |
|  |  | 構造 | ──────── |  |
|  | 啟動用 氣體 容器 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 噴 頭 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |

惰性氣體滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外觀試驗 | 噴頭‧皮管 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 防護區域等 | 防護區域 | ──────── |  |
|  |  | 開口部自動關閉措施 | ──────── |  |
|  |  | 追加滅火藥劑開口部面積 | ──────── |  |
|  |  | 滅火藥劑流失防止措施 | ──────── |  |
|  |  | 開口部位置 | ──────── |  |
|  |  | 滅火藥劑排出措施 | ──────── |  |
|  |  | 壓力上昇防止措施 | ──────── |  |
|  | 耐震措施 | ──────── |  |
| 性 能 試 驗 | 動作試驗 | 防護區域 |  |  |  |  | ── |
|  |  | 選擇閥動作試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 閉止閥動作試驗 （限二氧化碳滅火設備） |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置動作試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制裝置 試驗 | 遲延時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 緊急停止裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音響警報先行動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動．手動切換動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常信號 試驗 | 短路試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 音響警報 裝置試驗 | 由啟動裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 警報鳴動狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音聲警報裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動警報動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附屬裝置 | 動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 連動試驗 | 復歸操作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滅火藥劑排出試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射表示燈試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動冷凍 機試驗 | 啟動狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 電流 | A |  |
|  |  |  | 溫度．壓力 | ℃ kgf/cm2 |  |

惰性氣體滅火設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 綜 合 試 驗 | 綜合動作試驗 | 選擇閥動作狀況．放出管路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通氣狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氣密狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 區域別儲存容器開放數 |  |  |  |  |  |
|  |  | 警報裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射表示燈亮燈狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附屬裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 鹵化烴（ ）滅火設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 住 址： |
| 設置場所 | 設置樓層 | 防護對象種類 |
| 放射方式 | 固定式 全區放射方式 局部放射方式 | 設計放射時間 sec |
|  | 移動式 | 設計放射時間 sec |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| 外觀試驗 | 控 制 裝 置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 表示燈‧開關 | ──────── |  |
|  |  | 防護措施 | ──────── |  |
|  |  | 遲延裝置 | ──────── |  |
|  |  | 自動‧手動啟動切換裝置 | ──────── |  |
|  | 電 源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  | 啟 動 裝 置 | 手 動 啟 動 裝 置 | 設 置 場 所 等 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  |  |  | 設備標示 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 操作標示 | ──────── |  |
|  |  |  | 塗色等 | ──────── |  |
|  |  |  | 防護措施 | ──────── |  |
|  |  |  | 表示燈 | ──────── |  |

鹵化烴滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 試 驗 | 自動啟動裝置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  |  | 探測器 | ──────── |  |
|  | 警 報 裝 置 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 警報方式 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 儲存滅火藥劑量 |  |  |
|  | 儲 存 容 器 等 | 設 置 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 場所等 | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 儲存容器 | ──────── |  |
|  |  | 充填比等 | ──────── |  |
|  |  | 容器閥 | ──────── |  |
|  |  | 容器閥開放裝置 | ──────── |  |
|  |  | 安全裝置．破壞板 | ──────── |  |
|  | 配 管 ． 閥 類 | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  | 配管管路 | ──────── |  |
|  |  | 構造．材質 | ──────── |  |
|  |  | 口徑．使用數 | ──────── |  |
|  |  | 安全裝置 | ──────── |  |
|  | 選 擇 閥 | 設置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 場所等 | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 導管接續部 | ──────── |  |
|  |  | 構造 | ──────── |  |
|  | 啟動用 氣體容器 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 噴頭 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 噴頭‧ 皮管 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |

鹵化烴滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 試 驗 | 防護區域等 | 防護區域 | ──────── |  |
|  |  | 開口部自動關閉措施 | ──────── |  |
|  |  | 滅火藥劑流失防止措施 | ──────── |  |
|  |  | 開口部位置 | ──────── |  |
|  |  | 滅火藥劑排出措施 | ──────── |  |
|  |  | 壓力上昇防止措施 | ──────── |  |
|  | 耐震措施 | ──────── |  |
| 性 能 試 驗 | 動作試驗 | 防護區域 |  |  |  |  | ── |
|  |  | 選擇閥動作試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置動作試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制裝置 試驗 | 遲延時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 緊急停止裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音響警報先行動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動．手動切換動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常信號 試驗 | 短路試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 音響警報 裝置試驗 | 由啟動裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 警報鳴動狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音聲警報裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動警報動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附屬裝置 | 動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 連動試驗 | 復歸操作狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滅火藥劑排出試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射表示燈試驗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動冷凍 機試驗 | 啟動狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 電流 | A |  |
|  |  |  | 溫度．壓力 | ℃ kgf/cm2 |  |
| 綜 合 試 驗 | 綜合動作 試驗 | 選擇閥動作狀況．放出管路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通氣狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氣密狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 區域別儲存容器開放數 |  |  |  |  |  |

鹵化烴滅火設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 綜合試驗 | 綜合動作 | 警報裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 試驗 | 放射表示燈亮燈狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附屬裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 乾粉滅火設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名 簽章 |
|  | 地 址 |
| 設置場所 | 設置層 | 防護對象種類 |
| 放射方式 | 固定式 全區放射方式 局部放射方式 | 設計放射時間 sec |
|  | 移動式 | 設計放射時間 sec |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
|  | 控 制 裝 置 | 設置場所等 |  |  |
| 外 |  | 標示燈‧開關 | ──────── |  |
|  |  | 防護措施 | ──────── |  |
|  |  | 延遲裝置 | ──────── |  |
|  |  | 自動‧手動啟動切換裝置 | ──────── |  |
|  | 電 源 | 常用電源 | V |  |
| 觀 |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  |  |  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 啟 | 手 | 設置場 | 設計位置 | ──────── |  |
|  |  | 動 | 所等 | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  | 動 | 啟 |  | 設備表示 | ──────── |  |
| 試 |  | 動 |  | 操作表示 | ──────── |  |
|  | 裝 | 裝 | 防護措施 | ──────── |  |
|  |  | 置 | 表示燈 | ──────── |  |
|  | 置 | 自動啟動 裝置 | 設置場所 |  |  |
| 驗 |  |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  |  | 探測器 | ──────── |  |

乾粉滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 警報 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 警報方式 | ──────── |  |
|  | 裝置 | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 儲存滅火藥劑 | 種類第 種、藥劑量 kg |  |
| 外 |  |  | 設 置 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 場所等 | 標識 | ──────── |  |
|  | 儲 | 存 |  | 蓄壓 式 | 儲存容器 | ──────── |  |
|  | 容 | 器 | 機 |  | 容器閥 | ──────── |  |
|  | 等 |  |  |  | 容器閥開放裝置 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 加壓 式 | 儲存槽 | ──────── |  |
| 觀 |  |  |  |  | 定壓動作裝置 | ──────── |  |
|  |  |  | 器 | 充填比 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 安全裝置 | ──────── |  |
|  |  |  | 耐震措施 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 配管管路 | ──────── |  |
| 試 | 配管． | 構造．材質 | ──────── |  |
|  | 閥 | 類 | 口徑．使用數 | ──────── |  |
|  |  |  | 安全裝置 | ──────── |  |
|  |  |  | 耐震措施 | ──────── |  |
|  | 選擇閥 | 設置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 場所等 | 標示 | ──────── |  |
| 驗 |  | 導管接續部 | ──────── |  |
|  |  | 構造 | ──────── |  |
|  | 啟動用 氣體容器 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 噴頭 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 噴頭 皮管 | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  | 構造．性能 | ──────── |  |

乾粉滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 防護區域等 | 防護區域 | ──────── |  |
| 外 |  | 開口部自動關閉措施 | ──────── |  |
|  |  | 追加滅火劑之開口部面積 | ──────── |  |
| 觀 |  | 滅火藥劑流失防止措施 | ──────── |  |
|  | 加壓用氣體 容器 | 設置場所 | ──────── |  |
| 試 |  | 加壓容器 | ──────── |  |
|  |  | 容器閥 | ──────── |  |
| 驗 |  | 容器閥開放裝置 | ──────── |  |
|  |  | 耐震措施 | ──────── |  |
|  | 加壓用氣體 | 種類 |  |  |
|  |  | 氣體量 | kg |  |
|  |  | 防護區域 |  |  |  |  |
| 性 |  | 選擇閥動作試驗 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置動作試驗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 延遲時間 |  |  |  |  |
|  |  | 控制裝置 | 緊急停止裝置動作狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 試驗 | 音響警報先行動作狀況 |  |  |  |  |
| 能 |  |  | 自動．手動切換動作狀況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 由啟動裝置動作狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 音響警報 | 警報鳴動狀況 |  |  |  |  |
|  | 動作試驗 | 裝置試驗 | 音量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 音聲警報裝置動作狀況 |  |  |  |  |
| 試 |  |  | 自動警報動作狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 附屬裝置 | 動作狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 連動試驗 | 復歸操作狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 定壓動作 | 動 作 壓 力(kgf/cm2) |  |  |  |  |
|  |  | 裝置試驗 | 動 作 時 間 (sec) |  |  |  |  |
| 驗 |  | 放射表示燈試驗 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調整裝置試驗 |  |  |  |  |
|  |  | 清潔裝置試驗 |  |  |  |  |

乾粉滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 選擇閥動作狀況．放射管路 |  |  |  |  |
| 綜 |  | 通氣狀況 |  |  |  |  |
| 合 | 綜合動作 | 氣密狀況 |  |  |  |  |
| 試 | 試驗 | 音響警報裝置動作狀況 |  |  |  |  |
| 驗 |  | 放射表示燈點燈狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 附屬裝置動作狀況 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 簡易自動滅火設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 設置場所 | 設置層 | 防護對象種類 |
| 放射方式 | 固定式 全區放射方式 局部放射方式 | 設計放射時間 sec |
|  | 移動式 | 設計放射時間 sec |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
|  | 控 制 裝 置 | 設置場所等 |  |  |
|  |  | 裝置本體 |  |  |
| 外 |  | 警報 裝置 | 控制盤 |  |  |
|  |  |  | 系統狀態指示器或電源燈 |  |  |
|  |  |  | 標 示 |  |  |
|  |  |  | 備用文件等 |  |  |
| 觀 | 電 源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  |  | 手 | 設置場 所等 | 設置場所 |  |  |
|  | 啟 | 動 |  | 設計位置 |  |  |
| 試 |  | 啟 |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  | 動 | 動 |  | 設備表示 |  |  |
|  |  | 裝 |  | 操作表示 |  |  |
|  | 裝 | 置 | 防護措施 |  |  |
| 驗 |  | 自動啟動 裝置 | 設置場所 |  |  |
|  | 置 |  | 構造‧性能 |  |  |
|  |  |  | 探測器 |  |  |
|  | 儲存滅火藥劑 | 強化液 、藥劑量 gal |  |

簡易自動滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 設 置場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 蓄 | 儲存容器 |  |  |
|  | 儲 | 存 | 機 | 壓 | 容器閥 |  |  |
|  | 容 | 器 |  | 式 | 壓力表 |  |  |
| 外 | 等 |  |  | 加 | 儲存槽 |  |  |
|  |  |  | 器 | 壓 | 容器閥 |  |  |
|  |  |  |  | 式 | 定壓動作裝置 |  |  |
|  |  |  |  | 安全措施 |  |  |
|  | 加壓(啟動)用氣體容器 | 設置位置 |  |  |
| 觀 |  | 加壓容器 |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置 |  |  |
|  | 加壓(啟動)用氣體 | 種類 |  |  |
|  |  | 氣體量 | kg |  |
|  | 連結管及集合管 |  |  |
| 試 |  |  | 設置狀況 |  |  |
|  |  |  | 配管管路 |  |  |
|  | 配管 | 構造．材質 |  |  |
|  |  |  | 口徑．使用數 |  |  |
|  | 噴 | 頭 | 設置位置 |  |  |
| 驗 |  |  | 構造．性能 |  |  |
|  |  | 設置 | 設置場所 |  |  |
|  | 瓦斯 | 場所等 | 設置位置 |  |  |
|  | 遮斷 |  | 標示 |  |  |
|  | 閥 | 導管接續部 |  |  |
|  | 防護區域 |  |  |

簡易自動滅火設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性能 試驗 驗 |  | 防護區域 |  |  |
|  | 動作試驗 | 控制裝置試驗 |  |  |
|  |  | 手動啟動裝置試驗 |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 火警自動警報設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名 簽章 |
|  | 地 址 |
| 用途 |  |
| 總樓地板面積 | m2 | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
|  | 預備電源 | 型式 V AH |
| 受信機 | 型 級 蓄積式‧ 二信號式‧類比式‧其他 ( ) |
|  | 回路數 |  | 額定電壓 | AC V‧DC V |
| 手動報警機 | 型 級 屋內型 個 屋外型 個 |
| 中繼器 | 專用方式 |
|  | 回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH |
|  | 其他方式 |
|  | 蓄積式‧類比式‧其他 |
| 探測器 | 種類 | 數量 |
|  | 式 型( ) | 種 | 個 |
|  | 式 型( ) | 種 | 個 |
|  | 式 型( ) | 種 | 個 |
|  | 式 型( ) | 種 | 個 |
|  | 式 型( ) | 種 | 個 |
|  | 主音響裝置 | DC V mA 個 |
|  | 副音響裝置 | DC V mA 個 |
| 音響裝置 | 地區音響裝置 | DC V mA 個 |
|  | 與緊急廣播設備之連動 | 有 ‧ 無 |
|  | 鳴動方式 | 一齊鳴動‧分區鳴動 |

火警自動警報設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 火警分區 | 火警分區設定 | ──────── |  |
| 外 | 受信機 | 設置 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 場所 | 周圍狀況‧操作性 | ──────── |  |
|  |  | 等1 | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  | 操作部 | 距樓地板面高度 m |  |
| 觀 |  | 預備品 | 編碼表等相關資料______份 |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 中繼器 | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  | 預備品 | ──────── |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
| 試 |  | 緊急電源種類 | 蓄電池設備 |  |
|  |  | 警戒狀況‧ 設置狀況‧ 構造‧ 性能 | 差動式局限型 | ──────── |  |
|  | 探 |  | 定溫式局限型 | ──────── |  |
|  |  |  | 補償式局限型 | ──────── |  |
|  |  |  | 熱複合式局限型 | ──────── |  |
|  | 測 |  | 熱類比式局限型 | ──────── |  |
| 驗 |  |  | 定溫式感知線型 | ──────── |  |
|  |  |  | 差動式分布型(空氣管式) | ──────── |  |
|  | 器 |  | 差動式分布型式(熱電偶式) | ──────── |  |
|  |  |  | 差動式分布型(熱半導體式) | ──────── |  |

火警自動警報設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 警 戒 狀 況 ‧ 設 置 狀 況 ‧ 構 造 ‧ 性 能 | 偵煙式探測器(光電式分離型及類比式除外) | ──────── |  |
|  | 探 |  | 離子類比式局限型 | ──────── |  |
| 外 |  |  | 光電類比式局限型 | ──────── |  |
|  | 測 |  | 熱煙複合式局限型 | ──────── |  |
|  |  |  | 光電式分離型 | ──────── |  |
| 觀 | 器 |  | 光電類比式分離型 | ──────── |  |
|  |  |  | 火焰式探測器 |  |  |
|  | 手 動 | 設置場所 | ──────── |  |
| 試 | 報警機 | 構造．性能 | ──────── |  |
|  | 標示燈 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 構造 | ──────── |  |
| 驗 | 地區音 | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 響裝置 | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 共通線試驗 | ──────── |  |
| 性 | 配 |  | 試驗回路－１ | ──────── |  |
|  | 線 | 串接配線試驗 | 試驗回路－２ | ──────── |  |
|  |  |  | 試驗回路－３ | ──────── |  |
| 能 |  |  | 火災表示狀況 | ──────── |  |
|  | 受 | 火災表示試驗 | ２信號式機能 | ──────── |  |
|  |  |  | 蓄積式機能 | ──────── |  |
| 試 | 信 | 注意表示試驗 | 注意表示狀況 | ──────── |  |
|  |  | 回路導通試驗 | ──────── |  |
|  | 機 | 同時動作試驗 | 使用常用電源時 | ──────── |  |
| 驗 |  |  | 使用預備電源時 | ──────── |  |
|  |  | 預備電源試驗 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |

火警自動警報設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 預備電源試驗 | 端子電壓．容量 | V AH |  |
|  | 受 | 緊急電源試驗 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |
| 性 |  |  | 火災表示狀況 | ──────── |  |
|  | 信 | 附屬裝置試驗 | 二信號式 | ──────── |  |
|  |  |  | 蓄積式 | ──────── |  |
|  | 機 | 相互動作試驗 | 相互通話狀況 | ──────── |  |
| 能 |  |  | 地區音響裝置鳴動狀況 | ──────── |  |
|  | 中 | 回路導通試驗 | ──────── |  |
|  | 繼 | 預備電源試驗 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |
|  | 器 |  | 端子電壓．容量 | V AH |  |
| 試 |  |  | 火災動作試驗 |  |
|  |  |  | 動作持續試驗 |  |
|  | 探 | 測 器 | 流通試驗 |  |
|  |  |  | 接點水高試驗 |  |
| 驗 |  |  | 回路合成阻抗試驗 |  |
|  | 地區音響裝置 | 音響裝置試驗 |  |  |
|  |  | 鳴動方式試驗 | ──────── |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備之二

| 火警分區 | 探 測 器 | 地 區 音 響 裝 置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 信 機 之 表 示 號 碼 |  | 差 動 式 | 補償式局限型 | 定溫式 | 煙感知器 |  |  |
|  |  | *分布型 | 局限型 |  | 再用型 | 非 用 再 型 | 離子式局限型 | 光電式 | 火焰式探測器 |  |  |
|  |  | 空氣管式 | 熱電偶式 | 熱半導體式 |  |  |  |  |  | 局限型 | 分離型 |  |  | 結果 |
|  | 名 稱 |  |  |  |  |  | 局限型 | 局限型 | * 感知線型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 | dB |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.標示「*」者，應於火警自動警報設備之四，填入該設備之試驗結果。

火警自動警報設備之三

| 火 警 分 區 | 探 測 器 | 地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 信 機 之 表 示 號 碼 |  | 多信號探測器 | 類比式探測器 | 區 音 響 裝 置 |  |
|  |  | 熱複合式局限型 | 煙複合式局限型 | 熱煙複合式局限型 | 其他多信號探測器 | 熱類比式局限型 | 偵煙式探測器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離子類比式局限型 | 光電類比式 |  | 結果 |
|  | 名 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 局限型 | 分離型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 | dB |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火警自動警報設備之四

| 火 警 分 區 |  |  | 差 動 式 分 布 型 | 定溫式 感知線型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受信機之表示號碼 |  |  |  | 空 氣 管 式 | 熱 電 偶 式 | 熱半導 體 式 |  |  |
|  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空氣管長 | 送氣量 | 動作試驗 | 動作繼續試驗 | 流通試驗 | 接點水高試驗 | 動作試驗 | 回路合成抵抗試驗 | 動作試驗 | 回路合成抵抗試驗 | 動作試驗 | 回路合成抵抗試驗 |  |
|  | 名 稱 |  | 製造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
|  |  |  | 號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m | cc | 秒 | 秒 | 秒 | mm | mv | Ω | mv | Ω |  | Ω |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  | 樓層數 | 地下 層 |
| 地下層樓地板面積合計 | m2 |
| 受信機 | 預備電源 | 型式 V AH |
|  | 回路數 |  |
|  | 專用方式 |
| 中繼器 | 回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH |
|  | 其他方式 |
| 檢知器 | 檢知對象 | 比空氣輕之瓦斯 | 個 |
|  |  | 比空氣重之瓦斯 | 個 |
|  | 音聲警報 裝 置 | 增幅器 | 額定電壓 | 額定輸出功率 |
|  |  |  | AC V DC V | W |
|  |  | 揚聲器 | 喇叭型( W) | 號角型( W) | 其 他( W) |
| 警報裝置 |  |  | 個 | 個 | 個 |
|  | 瓦斯漏氣 | 附屬在中繼器者 個 | 其他 個 |
|  | 表示燈 |  |  |
|  | 檢知區域 | 附屬在檢知器者 個 | 其他 個 |
|  | 警報裝置 |  |  |

瓦斯漏氣火警自動警報設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 警報分區 | 警報分區設定 | ──────── |  |
|  | 受信機 | 設置場所等 | 設置場所 |  |  |
| 外 |  |  | 周圍狀況‧操作性 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  | 操作部 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  | 預備品 | ──────── |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 中繼器 | 構造‧性能 | ──────── |  |
| 觀 |  | 預備品 | ──────── |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源 | 蓄電池設備 |  |
|  | 檢知器 | 警戒狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 檢知之瓦斯對空氣 | ──────── |  |
|  |  | 設置 | 比重未滿1者 |  |  |
|  |  | 狀況 | 檢知之瓦對空氣 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 比重大於1者 |  |  |
|  |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  |  | 增幅器 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 音聲警報 |  | 構造 | ──────── |  |
|  | 警報 | 裝 置 | 揚聲器 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 瓦斯漏氣 | 設置場所 | ──────── |  |
| 驗 | 裝置 | 表示燈 | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 檢知區域 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 警報裝置 | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 串接配線 試 驗 | 試驗回路－１ | ──────── |  |
| 性 | 配線 |  | 試驗回路－２ | ──────── |  |
| 能 |  |  | 試驗回路－３ | ──────── |  |
| 試 |  | 瓦斯漏氣 表示試驗 | 瓦斯漏氣燈 | ──────── |  |
| 驗 | 受信機 |  | 地區表示裝置動作 狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 主音響裝置鳴動狀況 | ──────── |  |

瓦斯漏氣火警自動警報設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 瓦斯 漏氣 | 試驗中其他回路 | ──────── |  |
|  | 受 | 表示 試驗 | 動作狀況 |  |  |
|  |  | 回路導 | 回路導通狀況 | ──────── |  |
| 性 |  | 通試驗 | 試驗中其他回路動作狀況 | ──────── |  |
|  |  | 同時動作試驗 | ──────── |  |
|  |  | 預備電源試驗 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |
|  |  |  | 端子電壓．容量 | V AH |  |
|  | 信 | 緊急電源試驗 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |
| 能 |  | 故障表 示試驗 | 對中繼器之外部負荷供給電力回路之保險絲斷線狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 由其他中繼器之主電源供給者，其電源中斷狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 檢知器電源遮斷狀況 | ──────── |  |
| 試 |  | 附屬裝置試驗 | ──────── |  |
|  | 機 | 相互動作 試 驗 | 相互通話狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 音響警報裝置鳴動狀況 | ──────── |  |
|  | 中繼器 | 回路導通試驗 | ──────── |  |
|  | 警報分區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
| 驗 | 檢知器動作試驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警報 裝置 | 音聲警報裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 檢 知 區 域 警 報 裝 置（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 測 試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 緊急廣播設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  |
| 總樓地板面積 | m2 | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
|  | 型式 | 額定電壓 | 額定輸出功率 |
| 增幅器 |  | AC V DC V | W |
| 操作器 | 廣播分區 | 回路數 |
|  | 一齊 依樓層別選擇 | ／ |
|  | 配線方式 | 型式 | 揚聲器種類 | 音壓 | 設置方式 |
| 揚聲器 | 2線式 3線式 | 喇叭型 個 號角型 個 其 他 個 | L級 個 M級 個 S級 個 | L級 dB M級 dB S級 dB | 壁掛型 個 埋入型 個 其 他 個 |
| 啟動裝置(火警自動警報設備除外) | 按鈕 緊急電話 |
|  | 其他 （ 個） |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
|  |  | 設置場所 |  |  |
| 外 | 增幅器‧ | 周圍狀況‧操作性 | ──────── |  |
| 觀 | 操作裝置 | 設置狀況 | ──────── |  |
| 試 | ‧遠隔操 | 構造‧性能 | ──────── |  |
| 驗 | 作器 | 操作部 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  | 預備品 | ──────── |  |

緊急廣播設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
| 外 |  | 緊急電源種類 | 蓄電池設備 |  |
|  | 啟動裝置 ‧ 緊急電話 | 設置場所 | ──────── |  |
| 觀 |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  | 緊急電話收納箱 | ──────── |  |
| 試 | 表示燈‧ | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 標識板 | 構造 | ──────── |  |
| 驗 | 揚聲器 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 層(系統) |  |  |  |  |  |  | ── |
| 性 |  | 回路選擇試驗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 啟動裝置試驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能 | 增幅器‧ | 音響裝 置試驗 (dB) |  | L級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作裝置 |  | 揚聲器 | M級 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 | ‧遠隔操 |  |  | S級 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作裝置及 | 回路短路試驗 |  |  |
| 驗 | 複合裝置 | 緊急電 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |
|  |  | 源試驗 | 端子電壓‧容量 | V AH |  |
|  |  | 一般廣播停止試驗 |  |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 一一九火災通報裝置測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名 簽章 |
|  | 地 址 |
| 用 途 |  |
| 總樓地板 面積 | m2 | 樓層數 | 地上 樓 地下 樓 |
| 一一九火災通報裝置 | 製造者 |  | 型式認可號碼 |  | 設置場所 |  |
|  |  |  |  |  | 與火警自動警報設備連動 | 有 ． 無 |
|  | 遠端啟動裝置 | 設置場所 (個數 個) |  |
| 試驗項目 | 種類、容器等內容 | 結果 |
| 外觀試驗 | 一一九 火災通報裝置 | 本體 | 設置場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 周圍情況．操作性 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  |  |  | 操作方法等 | ──────── |  |
|  |  |  | 預備品 | ──────── |  |
|  |  |  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  |  |  | 預備電源 | 種類 |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置狀況 |  |  |
|  |  | 遠 端啟動裝置 | 設置場所 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 周圍情況．操作性 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 設置情形 | ──────── |  |
|  |  |  | 構造．性能 | ──────── |  |
|  |  |  | 操作方法等 | ──────── |  |
| 性能試驗 |  | 通報試驗 | 啟動機能 | 手動啟動裝置 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 連動啟動 (限與火警自動警報設備連動者) | ──────── |  |
|  |  |  |  | 遠端啟動裝置 | ──────── |  |

一一九火災通報裝置

| 試驗項目 | 種類、容器等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性能試驗 | 一一九 火災通報裝置 | 通報試驗 | ＊優先通報機能 | ──────── |  |
|  |  |  | *通報自始播放機能 | ──────── |  |
|  |  |  | *手動啟動裝置優先機能(限與火警自動警報設備連動者) | ──────── |  |
|  |  |  | 蓄積語音訊息 | ──────── |  |
|  |  |  | 再撥號機能 | ──────── |  |
|  |  | ＊ 通話試驗 | 通話機能 | 蓄積語音送出後之回鈴應答狀況 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 不應答時的繼續通報 狀態 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 切換狀況 | ──────── |  |
|  |  | 電源試驗 | 電源自動切換機能 | ──────── |  |
|  |  |  | 電壓 | V |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註:1.「種類、容器等內容」欄位部分之「───」畫線部份免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

3.一一九火災通報裝置係經內政部登錄機構認可通過之產品，得免除「＊」部分之試驗。

| 避難器具測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樓層別計算之收容人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基準設置個數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減免數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減免對象事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緩降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具 | 避難繩索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類及個數 | 滑臺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救助袋(直降) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救助袋(斜降) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置數量（合計） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| 外 |  | 避難器具 種類 | 器具－1 ( ) | 器具－２ ( ) | 器具－３ ( ) | 器具－４ ( ) | ─── |
| 觀 | 設置 | 開口部大小 |  |  |  |  |  |
| 試 | 場所等 | 長×寬×腰高(cm) |  |  |  |  |  |
| 驗 |  | 設置狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有無障礙物 |  |  |  |  |  |

避難器具

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 設置 | 下降空間確保 |  |  |  |  |  |
| 外 | 場所等 | 著地點狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 構造．性能 |  |  |  |  |  |
| 觀 | 裝置部 |  |  |  |  |  |
|  | 裝置器具 |  |  |  |  |  |
| 試 | 固定部材料 |  |  |  |  |  |
|  | 收納 |  |  |  |  |  |
| 驗 | 標識 |  |  |  |  |  |
|  | 荷重 | 器具名( ) | 荷重 kg |  |
| 性 | 試驗 | 器具名( ) | 荷重 kg |  |
| 能 |  | 器具-1( ) | 設計拉拔荷重 kgf 試驗荷重 kgf |  |
| 性 | 拉拔強度 試驗 | 器具-2( ) | 設計拉拔荷重 kgf 試驗荷重 kgf |  |
| 驗 |  | 器具-3( ) | 設計拉拔荷重 kgf 試驗荷重 kgf |  |
|  |  | 器具-4( ) | 設計拉拔荷重 kgf 試驗荷重 kgf |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 標示設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  | 總樓地板面積 | m2 |
| 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 器具 | 設置個數 |
|  | 出口 標示燈 | A 級 | 個 |
|  |  | B 級 | 個 |
|  |  | C 級 | 個 |
|  | 室內避難方向 指示燈 | A 級 | 個 |
| 標示設備 |  | B 級 | 個 |
| 種類及 |  | C 級 | 個 |
| 數量 | 走廊避難 方向 指示燈 | A 級 | 個 |
|  |  | B 級 | 個 |
|  |  | C 級 | 個 |
|  | 樓梯通路誘導燈 | 個 |
|  | 客席誘導燈 | 個 |
|  | 觀眾席引導燈 | 個 |
| 避難指標 | 設在避難出口 | 個 |
|  | 設在通路 | 個 |
| 試 驗 項 目1 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| 外 觀 試 驗 | 出口標示燈 | 設置場所等 | ──────── |  |
|  |  | 外形尺寸 | ──────── |  |
|  |  | 標示面 | ──────── |  |
|  | 避難方向指示燈 | 設置場所等 | ──────── |  |
|  |  | 外形尺寸 | ──────── |  |

標示設備

| 試 驗 項 目1 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 試 驗 |  | 室內指示燈 | 標示面 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 避難方向 | 走廊指示燈 | 外形尺寸 | ──────── |  |
|  | 指示燈 |  | 標示面 | ──────── |  |
|  |  | 樓梯指示燈 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 客席指示燈 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 觀 眾 席 引 導 燈 | 外形尺寸 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示面 | ──────── |  |
|  | 避難指標 |  | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 設在避難出口 | 外形尺寸 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示面 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 設在通路 | 外形尺寸 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示面 | ──────── |  |
|  |  | 常用電源 | V |  |
|  | 電源 | 緊急 | 種類 | 蓄電池設備(內藏型．別置型) |  |
|  |  | 電源 | 設置狀況(限內藏型) | ──────── |  |
| 性 能 試 驗 | 電源自動切換試驗 | ──────── |  |
|  | 切換動作 試驗 | 減光型 | 減光機能 | ──────── |  |
|  |  | 消燈方式 | 消燈機能 | ──────── |  |
|  |  | 點滅型 | 點滅機能 | ──────── |  |
|  |  | 內照點滅型 | 點滅機能 | ──────── |  |
|  |  | 附誘導音裝置 | 誘導音機能 | ──────── |  |
|  | 連動停止 試驗 | 附誘導音裝置 | 與火警自動警報 設備之連動停止 | ──────── |  |
|  |  |  | 與緊急廣播之連動 停止 | ──────── |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 緊急照明設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  | 總樓地板面積 | m2 |
| 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 器具 | 設置個數 |
| 緊急照明 | 白熾燈型 | 個 |
| 設備光源 | 日光燈型 | 個 |
| 種類及 | 水銀燈型 | 個 |
| 數量 | 其他 | 個 |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| 外 觀 試 驗 | 白熾燈型 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 表示面 | ──────── |  |
|  | 日光燈型 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 表示面 | ──────── |  |
|  | 水銀燈型 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 表示面 | ──────── |  |
|  | 光源 | 白熾燈型 | ──────── |  |
|  |  | 日光燈型 | ──────── |  |
|  |  | 水銀燈型 | ──────── |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急 電源 | 種類 | 蓄電池設備(內藏型．別置型) |  |
|  |  |  | 設置狀況 (限內藏型) | ──────── |  |

緊急照明設備

| 試 驗 項 目1 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性 能 試 驗 | 水平面 照度測試 | 白熾燈型 | ──────── |  |
|  |  | 日光燈型 | ──────── |  |
|  |  | 水銀燈型 | ──────── |  |
|  | 電源自動切換試驗 | ──────── |  |
|  | 切換 動作 試驗 | 減光型 | 減光機能 | ──────── |  |
|  |  | 消燈方式 | 消燈機能 | ──────── |  |
|  |  | 閃滅型 | 閃滅機能 | ──────── |  |
|  |  | 內照閃滅型 | 閃滅機能 | ──────── |  |
| 備 |  |
| 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 連結送水管設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  |
| 總樓地板面積 | ｍ2 | 樓層數 |  |
| 送水口 | 設置位置 |  |
|  | 種類 |  | 設置數量 | 個 |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| 外 觀 試 驗 | 送 水 口 | 設置 場所等 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置高度 | 距基地地面高度 m |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 送水口 | ──────── |  |
|  |  | 逆止閥 | ──────── |  |
|  | 出 | 出水口 設置數量 | 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ── |
|  |  |  | 雙口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 單口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出水口 | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 水 |  | 周圍狀況‧操作性 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  | 口 | 水帶箱 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 周圍狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 材質 | ──────── |  |
|  | 等 |  | 標示 | ──────── |  |

連結送水管設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 出水口等 | 水帶‧瞄子 | 水帶 |  |  |
|  |  |  | 瞄子 |  |  |
|  |  |  | 結合狀態 |  |  |
| 外 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  | 幫浦規格 | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
|  |  |  |  | 額定全揚程 m |
|  | 加 |  | 型式 | 製造號碼 |
|  |  | 電動機規格 | 製造廠 | 種類 型電動機 |
|  |  |  |  | 額定電壓 V |
|  |  |  | 型式 | 額定電流 A |
|  | 壓 |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/KW |
| 觀 |  | 幫浦‧電動機 | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 配線 | ──────── |  |
|  | 送 |  | 潤滑油 | ──────── |  |
|  |  | 防止水溫上昇 之排放裝置 | 配 管 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  | 水 |  | 設在中繼幫浦之排 | 排放配管高度 m |  |
| 試 |  |  | 放配管‧排放裝置 | 排放裝置設定壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  | 性能試驗裝置配管‧閥類 | ──────── |  |
|  | 裝 | 呼水裝置 | 材質 | 鋼板製‧合成樹脂製 |  |
|  |  |  | 水量 | l |  |
|  |  |  | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  | 置 |  | 補給水管 | 管徑 A |  |
| 驗 |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥‧電極 |  |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  | 控制裝置 | 控制盤 | ──────── |  |
|  |  |  | 預備品 | ──────── |  |
|  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |

連結送水管設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加壓 | 壓力計‧ 連成計 | 設置位置 | ──────── |  |
|  | 送水 |  | 性能 | 壓力計之精度等級 級 |  |
| 外 | 裝置 | 耐震措施 | 有 ‧ 無 |  |
|  | 啟 | 直接 | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 動 | 操作部 | 表示 | ──────── |  |
|  | 裝 | 遠隔 操作部 | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 置 |  | 構造 | ──────── |  |
| 觀 |  |  | 表示 | ──────── |  |
|  | 配 | 設置狀況 | 專用‧兼用 |  |
|  | 管 | 配管 | A |  |
|  | ‧ | 材質 | ──────── |  |
|  | 閥 | 閥類 | ──────── |  |
| 試 | 類 | 吸水管 | ──────── |  |
|  |  | 耐震措施 | ──────── |  |
|  | 電 源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備‧蓄電池設備 |  |
|  | 高架‧中間水槽 | 構`造 | ──────── |  |
| 驗 |  | 水量 | l |  |
|  |  | 給水裝置 | ──────── |  |
|  |  | 耐震措施 | ──────── |  |
|  |  | 呼水裝置 動作試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  | 加 |  | 自動給水裝置動作狀況 | ──────── |  |
| 性 | 壓 |  | 由呼水槽補給水狀況 | ──────── |  |
|  | 送 | 控制裝置 試驗 | 啟動‧停止操作時狀況 | ──────── |  |
| 能 | 水 |  | 電源切換時之運轉狀況 | ──────── |  |
|  | 裝 | 啟動裝置試驗‧啟動表示試驗 | 幫浦啟動狀況 | ──────── |  |
| 試 | 置 |  | 啟動表示點燈狀況 | ──────── |  |
|  | 試 |  | 運轉狀況 | ──────── |  |
| 驗 | 驗 | 幫浦試驗 | 關閉運轉 時狀況 | 關閉揚程 | m |  |
|  |  |  |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  | 電流 | A |  |

連結送水管設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加壓 送 水 裝 置 | 幫浦試驗 | 額定負荷 運轉時狀況 | 額定揚程 | m |  |
|  |  |  |  | 電壓 | V |  |
| 性能 |  |  |  | 電流 | A |  |
| 試 |  | 防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
| 驗 |  | 幫浦性能試驗裝置試驗 | 標示值的差 ℓ/min |  |
|  | 配管耐壓 | 不用加壓送水裝置之配管部分 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 試驗 | 使用加壓送水裝置之配管部分 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
| 綜 |  | 送水壓力 | kgf/cm2 |  |
| 合 | 放水試驗 | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |
| 試 |  | 放水量 | ℓ/min |  |
| 驗 | 緊急電源 | 發電機設備 | ──────── |  |
|  | 切換試驗 | 蓄電池設備 | ──────── |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 消防專用蓄水池測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  | 基地 面積 |  | 總樓地板面積合計 |  |
|  |  |  | m2 |  | m2 |
| 構造 |  | 建築物高度 | m |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
|  | 設置場所等 | 距建築物之水平距離 | m |  |
| 水 |  | 消防車之接近 | ──────── |  |
|  | 種類． 有效水量 | 種類 | 防火水槽 | 水池 | 其他 |  |
|  |  | 有 效 水 量(m3) |  |  |  |  |
|  |  | 數量 |  |  |  |  |
|  |  | 有效水量的合計(m3) |  |  |  |  |
| 源 | 吸水管 投入孔 | 投入孔尺寸 | cm |  |
|  |  | 投入孔字樣標示 | ──────── |  |
| 備 註 |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 排煙設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 總樓地板面積 | m2 |
| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  | 設置方法 | ──────── |  |
| 外 | 排煙機 | 構造．材質 | ──────── |  |
|  |  | 性能 | m3/min |  |
|  |  | 電動機與排煙機之連結 | ──────── |  |
|  | 啟動裝置 | 自動 啟動 裝置 |  | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 探測器 | 構造．性能 | ──────── |  |
| 觀 |  |  |  | 配線 | ──────── |  |
|  |  |  | 自動控制盤或自動啟動盤 | ──────── |  |
|  |  | 手動 啟動 裝置 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  |  | 遠隔操作方式 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  | 排煙口等 |  | 區劃構成 | ──────── |  |
|  |  | 排煙 | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 區劃 | 規模 | ──────── |  |
|  |  |  | 可動式防煙壁 | ──────── |  |
| 驗 |  |  | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  |  | 周圍狀況 | ──────── |  |
|  |  | 排煙口 | 開口面積 | ──────── |  |
|  |  |  | 與風管接續 | ──────── |  |
|  |  |  | 構造．材質 | ──────── |  |
|  | 排煙口 | ──────── |  |

排煙設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 試 驗 |  | 設置場所等 | ──────── |  |
|  |  | 設置方法 | ──────── |  |
|  | 風管 | 斷面積 | ──────── |  |
|  |  | 防火區劃貫通部分 | ──────── |  |
|  |  | 閘門 | ──────── |  |
|  | 電源 | 常用電源 | V |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
| 性 能 試 驗 | 排煙區劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動啟動 | 探測器動作狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裝置動作 | 排煙機動作狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試驗 | 排煙口狀態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動啟動 | 啟動裝置動作狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裝置動作 | 排煙機動作狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試驗 | 遠隔操作狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜合試驗 | 排煙風量 | 室內排煙 | m3/min |  |
|  |  | 特別安全梯或 緊急昇降機間排煙 | m3/min |  |
| 備 註 |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 緊急電源插座測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  | 總樓地板面積 | m2 | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
|  | 設置場所 |  |  |
|  | 設置數 | 11 層 以 上 | 個 |  |
| 外 |  | 地下街 | 個 |  |
|  |  | 設在一個樓層之最大個數 | 個 |  |
|  |  | 設在一個專用幹線之最大個數 | 個 |  |
| 觀 | 專用幹線 | 本 |  |
|  | 過電流 | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 熟斷器 | 種類 | 開閉器15A‧配線用遮斷器20A |  |
| 試 |  | 設置場所 | 距地板面的高度 m |  |
|  | 保護箱 | 構造 | ──────── |  |
|  |  | 接地 | ──────── |  |
| 驗 | 電源 | 常用電源 | ──────── |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備‧蓄電池設備 |  |
|  | 表示燈 | ──────── |  |
| 性能試驗 | 端子電壓試驗 | 最大 | V |  |
|  |  | 最小 | V |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 無線電通信輔助設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用途 |  | 總樓地板面積 | m2 | 樓層數 | 層 |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
|  | 使用區分‧設備方式 | 專用 共用（ ） |  |
|  |  | 周波數 MHz |  |
|  | 無線電 | 設置場所 | ──────── |  |
|  | 機接續 | 端子收容保護箱 | ──────── |  |
| 外 | 端子 | 接續端子 | ──────── |  |
|  | 增幅器 | 設置場所 | ──────── |  |
|  |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |
| 觀 |  | 混合分配器 | 插入損失 | dB |  |
|  | 混合分 |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  | 配器‧ |  | 設置場所 |  |  |
|  | 混合器 | 混合器 | 插入損失 | dB |  |
| 試 | ‧分配 |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  | 器‧分 |  | 設置場所 |  |  |
|  | 波器或 | 分配器 | 插入損失 | dB |  |
|  | 其他類 |  | 構造‧性能 | ──────── |  |
| 驗 | 似器具 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  | 分波器 | 插入損失 |  |  |
|  |  |  | 構造‧性能 | ──────── |  |

無線電通信輔助設備

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 天線‧洩 波同軸電 纜‧同軸 電纜 | 電纜 |  |  |
| 外 |  | 接續 |  |  |
|  |  | 天線 | 利得 | dB |  |
|  |  |  | 設置個數 |  |  |
|  |  | 洩波同軸電纜 | 結合損失 | dB |  |
| 觀 |  |  | 使用長 | m |  |
|  |  |  | 傳送損失 | dB/Km |  |
|  |  | 同軸電纜 | 使用長 | m |  |
|  |  |  | 傳送損失 | dB/Km |  |
| 試 | 工程方法 | 設置位置 |  |  |
|  |  | 設置方法 | ──────── |  |
|  |  | 結線 | ──────── |  |
|  |  | 接續部之防水措施 | ──────── |  |
| 驗 |  | 耐熱措施 | ──────── |  |
|  |  | 金屬板等影響之有無 | ──────── |  |
| 性 能 試 驗 | 電壓定在波比之測定 |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 緊急電源（發電機設備）測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 使用區分 | 僅供消防安全設備使用(消防設備種類 ) |
|  | 與其他設備共用(共用設備種類 ) |
| 發電機設備 | 製造廠 |  | 型式號碼‧製造年 |  |
| 規格 | 額定 輸出 | kVA | 額定電壓 | V | 絕緣 等級 |  |
| 原動機 規格 | 引擎馬力 | BHP | 轉速 | rpm |
|  | 額定電壓 | V | 額定頻率 | Hz |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 設 |  | 換氣設備 | ──────── |  |
| 外 | 置 | 專用室 | 有效之防火區劃 | ──────── |  |
|  | 場 | ‧ | 防水措施 | ──────── |  |
|  | 所 | 機械室等 | 防止起火‧防止擴大延燒 | ──────── |  |
|  | 等 |  | 有無照明設備 | ──────── |  |
| 觀 |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  | 構造‧性能 | ──────── |  |
|  | 保 | 應確保保有 | 操作面前面 | 點檢面 | 換氣面 | 其他面 | 周 | 相 互 間 | 相對面 | 變電設備或蓄電池設備 | 建 |  |
|  | 有 | 距離之機器 |  |  |  |  |  |  | 操 | 點 | 換 | 其 |  | 築 |  |
| 試 | 距 | 等部分 |  |  |  |  | 圍 |  | 作 | 檢 | 氣 | 他 | 整 套 式 | 整套式以 外 | 物 |  |
|  | 離 | 機器名 １ |  |  |  |  |  |  | 面 | 面 | 面 | 面 |  |  | 等 |  |
|  | ︵ | 整套式 |  |  |  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | 整套式以外 | 發電裝置 | － | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 驗 | ︶ |  | 控制裝置 |  |  |  |  | － | － |  |  |  |  |  | － |  |  |
|  |  |  | 燃料槽原動機 | － | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － |  |

緊急電源(發電機設備)

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 設置 方法 | 分岐方法 | ──────── |  |
| 外 |  | 結線‧接續 | ──────── |  |
|  |  | 標示 | ──────── |  |
| 觀 |  | 耐震措施 | ──────── |  |
|  |  | 發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚ | ──────── |  |
| 試 |  | 配線 | ──────── |  |
|  |  | 引擎排氣管與固定設備連接處 有無裝設防震軟管 | ──────── |  |
| 驗 |  | 引擎運轉部有無安全護網裝置 | ──────── |  |
|  |  | 控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚ | ──────── |  |
|  |  | 油箱容量 | 供滿載運轉 小時，燃料種類 |  |
|  | 啟動 | 蓄電池設備啟動 | V， 個， AH，啟動 次 |  |
| 性 | 方式 | 空氣系統啟動 | Kg/cm2 ， l，啟動 次 |  |
|  | 通風換氣試驗 | 風機 V， kW，風量 CMM |  |
| 能 |  | 電機子捲線 | 高壓 | MΩ |  |
|  |  | ‧主回路 | 低壓 | MΩ |  |
| 試 | 絕緣 | 激磁繞組 | MΩ |  |
|  | 阻抗 | 控制回路 | MΩ |  |
| 驗 | 試驗 | 控制回路(自動盤) | MΩ |  |
|  |  | 充電 | 交流側端子 | MΩ |  |
|  |  | 裝置 | 直流側端子 | MΩ |  |

緊急電源(發電機設備)

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 接地阻抗試驗 | Ω |  |
|  | 絕緣耐力試驗 | 施加電壓 V |  |
| 性 | 動作試驗 | 保護裝置動作試驗 | 過電流遮斷器 | 動作電流值 A |  |
|  |  |  | 超速停止裝置 | 動作回轉值 rpm |  |
| 能 |  |  | 斷水或水溫上昇停止裝置 (水冷式) | 動作溫度 度 |  |
|  |  |  | 氣體溫度上昇停止裝置 (氣渦輪機) | 動作溫度 度 |  |
| 試 |  |  | 減液警報裝置(電氣啟動式) | 設定液面 mm |  |
|  |  |  | 啟動空氣壓下降警報裝置 (空氣啟動式) | 動作壓 kgf/cm2 |  |
| 驗 |  |  | 啟動空氣壓自動充氣裝置 (空氣啟動式) | 動作壓 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 手動停止裝置 |  |  |
|  |  | 切換試驗 | 啟動試驗 | 電壓確立時間 sec |  |
|  |  |  | 自動切換試驗﹙ATS﹚ | V， A，極數 |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 緊急電源（蓄電池設備）測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 使用區分 | 僅供消防安全設備使用(消防設備種類 ) |
|  | 與其他設備共用(共用設備種類 ) |
| 蓄電池設備 | 容量 | AH | 輸出電壓 | V |
|  | 種類 |  | 單元數 |  |
| 充電裝置 | 充電方法 |  | 輸出電壓 | V |
|  | 輸入電壓 | V | 輸出電流 | A |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
|  | 設 置 場 所 等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 換氣設備 | ──────── |  |
| 外 |  | 專用室 | 有效之防火區劃 | ──────── |  |
|  |  | ‧ | 防水措施 | ──────── |  |
|  |  | 機械室等 | 防止起火‧防止擴大延燒 | ──────── |  |
| 觀 |  |  | 有無照明設備 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  | 構造‧性能 | ──────── |  |
| 試 | 保 有 距 離 ︵ m ︶ | 應確保保有 | 操作面前面 | 點檢面 | 換氣面 | 其他面 | 周 | 相 互 間 | 相對面 | 變電設備或發電 設備 | 建 |  |
|  |  | 距離之機器 |  |  |  |  |  |  | 操 | 點 | 換 | 其 |  | 築 |  |
|  |  | 等部分 |  |  |  |  |  |  | 作 | 檢 | 氣 | 他 | 整 套 式 | 整套 式以 外 | 物 |  |
| 驗 |  | 機器名 １ |  |  |  |  | 圍 |  | 面 | 面 | 面 | 面 |  |  | 等 |  |
|  |  | 整套式 |  |  |  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整套式以外 | 蓄電池設備 | － |  | － |  | － |  | － | － | － | － | － | － | － |  |
|  |  |  | 充電裝置 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |

緊急電源(蓄電池設備)

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分岐方法 | ──────── |  |
| 外 |  | 結線‧接續 | ──────── |  |
| 觀 | 設置 | 標示 | ──────── |  |
| 試 | 方法 | 耐震措施 | ──────── |  |
| 驗 |  | 蓄電池設備‧充電裝置 | ──────── |  |
|  |  | 配線 | ──────── |  |
| 性 能 試 驗 | 接地阻抗試驗 | 種接地 Ω |  |
|  | 絕緣 阻抗 試驗 | 充電裝置之交流側端子與大地間 | MΩ |  |
|  |  | 變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間 | MΩ |  |
|  |  | 直流側端子與大地間 | MΩ |  |
|  | 動作 | 減液警報裝置 | ──────── |  |
|  | 試驗 | 切換裝置 | ──────── |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 配線測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 消防安全 設備種類 | □室內消防栓設備 □室外消防栓設備 □自動撒水設備 □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備 □乾粉滅火設備 □惰性氣體滅火設備 □鹵化烴滅火設備 □簡易自動滅火設備 □火警自動警報設備 □瓦斯漏氣火警自動警報設備 □一一九火災通報裝置 □緊急廣設備 □標示設備 □緊急照明設備 □連結送水管 □消防專用蓄水池 □排煙設備 □緊急電源插座 □無線電通信輔助設備 □緊急電源插座 □冷卻撒水設備 □射水設備 |
| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
|  | 電源回路的 | 設置場所 | ──────── |  |
| 外 | 開閉器‧遮 | 開閉器 | ──────── |  |
|  | 斷器等 | 遮斷器 | ──────── |  |
|  | 耐燃耐熱 保護配線 | 保護配線之線路 | 電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路 |  |
| 觀 |  | 電線的種類‧大小 | ──────── |  |
|  |  | 配線方法 | ──────── |  |
|  |  | 接續 | ──────── |  |
| 試 |  | 工事方法 | ──────── |  |
|  | 配線(耐燃 | 電線的種類‧大小 | ──────── |  |
|  | 耐熱保護配 | 配線方法 | ──────── |  |
| 驗 | 線除外) | 接續 | ──────── |  |
|  | 耐震措施 | ──────── |  |
| 性 能 試 驗 | 接地阻抗 試驗 | 電壓種類 | 低壓‧高壓‧特別高壓 |  |
|  |  | 接地阻抗值 | Ω |  |
|  | 絕緣抵抗 試驗 | 電源回路 | V MΩ |  |
|  |  | 操作回路 | V MΩ |  |
|  |  | 表示燈回路 | V MΩ |  |
|  |  | 警報回路 | V MΩ |  |

配線

| 試驗項目 | 種類‧容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性 能 試 驗 | 絕緣阻抗 試驗 | 探測器回路 | V MΩ |  |
|  |  | 附屬裝置回路等 | V MΩ |  |
|  | 絕緣耐力試驗 | V MΩ |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

| 冷卻撒水設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 防護面積 | m2 |
| 撒水頭頭 | □撒水噴孔 □撒水噴頭 |  |
|  | 設置數量 |  |
| 試 驗 項 目 | 種 類 ． 容 量 等 內 容 | 結果 |
| 外 | 水 源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水 量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
| 觀 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設置場所 |  |  |
|  | 加 | 消防幫浦 | 幫浦規格 | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
| 試 | 壓 |  |  |  | 額定全揚程 m |
|  | 送 |  |  | 型式 | 製造號碼 |
|  | 水 |  | 電動機(柴油引擎) 規格 | 製造廠 | 種類 型電動機 |
| 驗 | 裝 |  |  |  | 額定電壓 Ｖ |
|  | 置 |  |  | 型式 | 額定電流 Ａ |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/kW |
|  |  |  | 幫浦 ． 電動機(柴油引擎) | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  |  | 配線 | ───── |  |
|  |  |  |  | 潤滑油 | ───── |  |
|  |  |  | 防止水溫上昇之排放裝置 | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  |  |  |  | 設在中繼幫浦之排放配管． 排放裝置 | 排放配管高度 m 排放裝置設定壓力 kgf/cm2 |  |

冷卻撒水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 性能試驗裝置配管．閥類 | ───── |  |
|  |  |  | 呼水裝置 | 材質 | 鋼板製．合成樹脂製 |  |
| 外 | 加 |  |  | 水量 | l |  |
|  | 壓 |  |  | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
| 觀 |  |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  | 送 |  |  | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  | 水 |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
| 試 |  |  | 控制裝置 | 設置場所 |  |  |
|  | 裝 |  |  | 控制盤 | ───── |  |
|  |  |  |  | 預備品 | ───── |  |
| 驗 | 置 |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力計． | 設置位置 | ───── |  |
|  |  |  | 連成計 | 性能 | 壓力計之精度等級 級 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 選擇閥或開關閥 | □設於防液堤內 □設於防液堤外 距樓地板面高度 m |  |
|  | 啟 動 裝 置 | 直 接 操 作 部 | ────── |  |
|  |  | 遠隔 啟動裝置 | 啟動用壓力水槽 | ────── |  |
|  |  |  | 水槽容量 | l |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  |  |  | 水壓開關裝置或流水檢知裝置 | ────── |  |
|  |  | 手動 啟動裝置 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
|  |  |  | 構造 | ───── |  |
|  |  |  | 標示 | ───── |  |
|  | 配 管 ． 閥類 | 設置狀況 | ───── |  |
|  |  | 配管 | ───── |  |
|  |  | 閥類 | ───── |  |
|  |  | 吸水管 | ───── |  |
|  |  | 底閥 | ───── |  |
|  |  | 防蝕措施 | 有 ． 無 |  |

冷卻撒水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 |  | 排水措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電 源 | 常用電源 | Ｖ |  |
|  |  | 緊急電源種類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
| 試 | 制水閥 | 設置場所 | ───── |  |
|  |  | 設置高度 | 距樓地板面高度 m |  |
| 驗 |  | 構造 | ───── |  |
|  |  | 標示 |  |  |
| 性 能 試 驗 | 加 壓 送 水 裝 置 | 消防 幫浦 | 呼水裝置動作試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  |  |  |  | 自動給水裝置動作狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 由呼水槽補給水狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 控制裝置試驗 | 啟動．停止操作時狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 電源切換時運轉狀況 | ───── |  |
|  |  |  | 啟動裝置驗．幫浦啟動表示試驗 | 幫浦啟動 狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 啟動表示點燈狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 啟動用水壓開關裝置動作壓力 | 設定壓力 kgf/cm2 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 幫浦 試驗 | 運轉狀況 | ───── |  |
|  |  |  |  | 全閉運轉時狀況 | 全閉揚程 | m |  |
|  |  |  |  |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
|  |  |  |  | 額定負荷運轉時狀況 | 額定揚程 | m |  |
|  |  |  |  |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |

冷卻撒水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 性能試驗 |  |  | ＊防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  |  | ＊幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 ℓ/min |  |
|  | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
|  | 水壓開關裝置或流水檢知裝置試驗 | ───── |  |
| 綜合試驗 | 放水試驗 | 放水區域別 |  |  |  |  |  |
|  |  | 啟動性能等 | ───── |  |
|  |  | 撒水噴孔或撒水噴頭之撒水量 | ℓ/min/m2 |  |
|  | 緊急電源 切換測試 | 發電機設備 | ───── |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ───── |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註： 1.撒水噴孔或撒水噴頭「□」欄位內請擇一打v。

2.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

3.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

4.消防幫浦如係經內政部登錄機構認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

| 射水設備測試報告書 |
| --- |
|  | 測 試 日 期 年 月 日 |
|  | 測 試 人 員 |
|  | 姓 名： 簽章 |
|  | 地 址： |
| 用 途 |  | 構 造 |  |
| 總樓地板面積 |  | 樓層數 | 地上 層 地下 層 |
| 射水設備種類 |  |
| 試 驗 項 目 | 種 別 ． 容 量 等 內 容 | 結果 |
|  | 水 源 | 水源種類．構造 | ───── |  |
|  |  | 水 量 | m3(長 m，寬 m，有效深度 m) |  |
|  |  | 給水裝置 | ───── |  |
| 外 |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 設 置 場 所 |  |  |
|  |  | 重 力 水 相 | 構 造 |  |  |
|  | 加 |  | 內容積．落差 | m3 m |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | ───── |  |
| 觀 | 壓 |  | 水位計 | ───── |  |
|  |  | 壓 力 水 箱 | 種類．構造 |  |  |
|  | 送 |  | 內容積．有效壓力 | m3 kgf/cm2 |  |
|  |  |  | 自動加壓裝置 | 有 ． 無 |  |
|  | 水 |  | 配管．閥類 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 水位計．壓力表 | ──────── |  |
|  | 裝 | 消 防 幫 浦 |  | 製造廠 | 額定出水量 ℓ/min |
|  |  |  | 幫浦規格 |  | 額定全揚程 m |
|  | 置 |  |  | 型號 | 製造號碼 |
|  |  |  | 電動機規格 | 製造廠 | 種類 型電動機 |
| 驗 |  |  |  |  | 額定電壓 V |
|  |  |  |  | 型號 | 額定電流 A |
|  |  |  |  | 製造號碼 | 額定輸出 HP/kW |

射水設備

| 試 驗 項 目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 | 消防幫浦 | 幫浦 ． 電動機 | 設置狀況 | ──────── |  |
| 外 |  |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  |  | 配線 | ──────── |  |
|  |  |  |  | 潤滑油 | ──────── |  |
|  | 壓 |  | 防止水溫上昇之排放裝置 | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 限流孔 | 流過口徑 mm |  |
|  |  |  | 性能試驗裝置配管．閥類 | ──────── |  |
|  | 送 |  | 呼水 裝置 | 材質 | 鋼板製．合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水量 | ℓ |  |
| 觀 |  |  |  | 溢水用排水管 | 管徑 A |  |
|  | 水 |  |  | 呼水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 補給水管 | 管徑 A |  |
|  |  |  |  | 減水警報裝置 | 浮球閥．電極 |  |
|  | 裝 |  | 控制 裝置 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 控制盤 | ──────── |  |
| 試 |  |  |  | 預備品 | ──────── |  |
|  | 置 |  |  | 接地工程 | 種接地 |  |
|  |  |  | 壓力表． | 設置位置 | ──────── |  |
|  |  |  | 連成計 | 性能 | ──────── |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  |  | 直接操作部 | 設置場所 |  |  |
|  | 啟 |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 遠隔操作部 | 設置場所 | ──────── |  |
| 驗 | 動 |  | 構造 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  | 裝 | 啟動表示燈 |  |  |
|  |  | 啟動用水壓 開關裝置 | 啟動用壓力槽 | ──────── | ── |
|  | 置 |  | 水槽容量 | ℓ |  |
|  |  |  | 配管．閥類 | 管徑 A |  |
|  | 配管．閥類 | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  | 配管 | ──────── |  |

射水設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 配管．閥類 | 閥類 | ──────── |  |
|  |  | 吸水管 | ──────── |  |
| 外 |  | 底閥 | ──────── |  |
|  |  | 耐震措施 | 有 ． 無 |  |
|  | 電 | 常 用 電 源 | V |  |
|  | 源 | 緊 急 電 源 種 類 | 發電機設備．蓄電池設備 |  |
|  |  | 消防栓/ 射水槍 | 設置數量 | 1.固定式：合計設置數量______個 2.移動式：合計設置數量______個 |  |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |
| 觀 | 消 |  | 周圍狀況．操作性 | ──────── |  |
|  |  |  | 開關閥設置位置 | 距樓地板面之高度 m |  |
|  |  |  | 水帶接續口 (不含固定式射水槍) | 距樓地板面之高度 m |  |
|  |  |  | 開關閥 | ──────── |  |
|  | 防 |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  | 室外消防 栓箱/射水槍箱 | 設置場所 | ──────── |  |
| 試 |  |  | 設置狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 周圍狀況 | ──────── |  |
|  | 栓 |  | 材質 | ──────── |  |
|  |  |  | 標示 | ──────── |  |
|  |  |  | 水帶 | ──────── |  |
|  |  |  | 水帶接續口 | ──────── |  |
| 驗 | 等 | 水帶‧瞄子 | 瞄子 | mm |  |
|  |  |  | 結合狀態 | ──────── |  |
|  |  |  | 收納狀態 | ──────── |  |
|  |  | 減壓措置 |  |  |
| 性 能 試 驗 | 加 壓 送 水 裝置 試 驗 | 重力 水箱 | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 靜水壓測定 | 最低位 m、 最高位 m |  |
|  |  |  | 動作 試驗 | 給水裝置動作狀況 | ──────── |  |
|  |  | 壓力 |  | 自動加壓裝置動作狀況 | ──────── |  |
|  |  | 水箱 | 靜水壓測定 | 最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2 |  |
|  |  | 消防 | 呼水裝置 動作試驗 | 減水警報裝置動作狀況 | 距底面之高度 cm |  |
|  |  | 幫浦 |  | 自動給水裝置動作狀況 | ──────── |  |

射水設備

| 試驗項目 | 種類．容量等內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 加 |  | 呼水裝置動作試驗 | 由呼水槽補給水狀況 | ──────── |  |
| 性 |  | 消 | 控制裝 | 啟動．停止操作時狀況 | ──────── |  |
|  | 水 |  | 置試驗 | 電源切換時運轉狀況 | ──────── |  |
|  |  |  | 啟動裝置試驗． 幫浦啟動表示試驗 | 幫浦啟動狀況 | ──────── |  |
|  | 送 |  |  | 啟動表示點燈狀況 | ──────── |  |
|  |  | 防 |  | 啟動用水壓開關裝置 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |
| 能 | 水 |  |  | 動作壓力 | 動作壓力 kgf/cm2 |  |
|  |  |  |  | 運轉狀況 | ───── |  |
|  | 裝 |  |  | 全閉運轉 時狀況 | 全閉揚程 | m |  |
|  |  |  | 幫浦 |  | 電壓 | V |  |
|  | 置 | 幫 |  |  | 電流 | A |  |
| 試 |  |  | 試驗 | 額定負荷 運轉時 狀況 | 額定揚程 | m |  |
|  | 試 |  |  |  | 電壓 | V |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | A |  |
|  | 驗 |  | ＊防止水溫上昇排放裝置試驗 | 排放水量 ℓ/min |  |
|  |  | 浦 | ＊幫浦性能試驗裝置試驗 | 表示值的差 ℓ |  |
| 驗 | 配管耐壓試驗 | 試驗壓力 kgf/cm2 |  |
| 綜 合 試 驗 | 放 | － | 設備編號 | 放水壓力 | 放 水 量 |  |
|  | 水 | 同時放 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
|  | 試 | 水試驗 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
|  | 驗 | 個 別 |  | kgf/cm2 | ℓ/min |  |
|  | 緊 急 電 源 | 發電機設備 | ──────── |  |
|  | 切換試驗 | 蓄電池設備 | ──────── |  |
| 備 註 |  |
| 測試 器 材 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 器材名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。

2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

3.消防幫浦如係經內政部登錄機構認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。