## Slide 1: 106年度岡山本洲產業園區開發計畫 執行環評承諾事項綜合管理委託技術服務案
「岡山本洲產業園區水資源法規暨管理」
宣導說明會
中華民國106年4月11日
環佑實業有限公司
AROUNDING-YOU ENVIRONMENTAL ENG. CO.
簡報單位：
高雄市政府經濟發展局
1

## Slide 2
壹、本園區環保法規相關許可申請說明
貳、環保法規相關許可申請說明
参、空氣品質惡化通報應變程序說明
肆、其他相關法令宣導事項
伍、Q&A
內
容
大
綱
岡山本洲產業園區水資源
法規暨管理宣導會
簡報大綱
2

## Slide 3
壹、本園區環保法規相關許可申請說明
3
一、空污核配量先行至園區辦理(變更)申請
三、若因試車後及環保局許可污染物核准量，與園區辦理(變更)申請量不同之情形
四、請再行至園區辦理空污核配量(變更)申請，須與許可量相符
二、環保局辦理
異動及展延
一、空污核配許可申請說明
一、空污核配許可申請說明

## Slide 4
先行至園區辦理污水納管(變更)申請
至環保局辦理
異動、展延
至園區辦理污水聯接(變更)申請
具水措之廠商
無水措之廠商
環保局會辦
園區服務中心
申請納管
設置設備
申請聯接
現場勘驗
取得同意納管
取得聯接使用證明
會辦服務中心
壹、本園區環保法規相關許可申請說明
二、污水納管、聯接許可申請說明

## Slide 5
第8條 | 【用戶應裝設廢(污)水計量設備並定期辦理校正及其程序】
 | 用戶應裝設廢(污)水計量設備，經主管機關認可及加裝鉛封後，始得使用。但經主管機關指定以自來水計量設備計量者，不在此限。 廢(污)水計量設備每年至少校正一次，校正前應以書面通知主管機關，並將校正結果送主管機關備查；其校正機構應經財團法人全國認證基金會之實驗室認證，校正或更換污水流量計時，需於3日內通知服務中心，以利中心承辦人員安排會同時間。
5
三、園區管理查核規定
為落實對廠商
納管水量之管理
用戶收費水量計量設備之設置
與否將由服務中心審核後決定
壹、本園區環保法規相關許可申請說明

## Slide 6
第11條 | 【不得規避、妨礙或拒絕機關之檢查、檢驗或其他相關作業】
 | 主管機關得派員進入用戶於園區內之廠房或其他處所，檢查其廢(污)水前處理設施、計量設備、管制閥、採樣井等排水設備及查核自來水錶，並得裝設必要之設備，進行廢(污)水之流量測定、水質檢驗及其他相關作業，用戶不得規避、妨礙或拒絕。
貳、環保法規相關許可申請說明
6
三、園區管理查核規定
工廠管理輔導法
第 18 條 主管機關基於健全工廠管理或維護公共利益之需要，得通知工廠申報或提供有關資料；必要時，並得派員進入工廠調查，工廠不得規避、妨礙或拒絕。
水污染防治法
第26條 各級主管機關得派員攜帶證明文件，進入事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施之場所， 為下列各項查證工作：
    一、檢查污染物來源及廢(污)水處理、排放情形。
    二、索取有關資料。
    三、採樣、流量測定及有關廢(污)水處理、排放情形之攝影。
第50條 規避、妨礙或拒絕第二十六條第一項之查證者，處新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰，並得按次處罰及強制執行查證工作。
可處工廠負責人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰

## Slide 7
第12條 | 【廢(污)水計量設備無法正確計量時之通報機制】
 | 用戶廢(污)水計量設備因故障、維修、改裝或其他原因致無法正確計量時，用戶應於三日內以書面或電子資料傳輸方式通知主管機關。 前項情形，主管機關得命用戶限期改善，回復計量設備正常使用。
貳、環保法規相關許可申請說明
7
園區管理查核規定
發現流量計故障
無法正常計量
三日內通報服務中心
限期改善追蹤查驗

## Slide 8
參、高雄市空氣品質緊急惡化通報與應變標準程序說明
 | 空品惡化警戒緊急防制
 | 依據環保署監資處資料顯示，大氣環境擴散條件不佳，園區已達預警/初級/中級/緊急之惡化標準時，請廠商依其惡化等級啟動相關應變措施，將產能削減1~5%/10%/20%/40%，並於24小時內回報服務中心應變辦理情形。
各級空氣品質惡化警告之空氣污染物濃度條件
監測項目 |  | 預警 | 嚴重惡化 |  | 
 |  |  | 初級 | 中級 | 緊急
PM10 (μg/m3) | 小時平均值 | - | - | 1,050 連續二小時 | 1,250 連續三小時
 | 日平均值 | 125 | 350 | 420 | 500
PM2.5 (μg/m3) | 日平均值 | 35 | 150 | 250 | 350
SO2 (ppm) | 小時平均值 | 0.075 | - | - | -
 | 日平均值 | - | 0.3 | 0.6 | 0.8
NO2 (ppm) | 小時平均值 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6
CO (ppm) | 8小時平均值 | 9 | 15 | 30 | 40
O3 (ppm) | 小時平均值 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.5
產能削減率(%) |  | 1~5 | 10 | 20 | 40

## Slide 9
參、高雄市空氣品質緊急惡化通報與應變標準程序說明
廠商24小時內回報辦理情形
環保署
空品惡化警告通知
空氣品質惡化
緊急應變小組
經濟發展局
依據空氣品質惡化警告條件，辦理相關因應措施。
以簡訊、Email或通訊軟體之工作群組發送空品惡化訊息給予廠商。
請廠商依其惡化階段予以酌減產能。
接獲空品即時或預警惡化通知
監測中心：
即時空品監測數值
風速及風向
鄰近環保署測站監測數值
服務中心
承辦人員
環保組組長
副主任
主任
回報監測情形
回報空品監測及應變辦理情形
經濟發展局
回報空品監測及應變辦理情形
空氣品質惡化
緊急應變小組
接獲空品即時或預警惡化通知
監測異常服務中心通報及應變流程圖:

## Slide 10
10
環保局委託高雄市經濟發展局辦理 水污染防治查證權
委託範圍
  工業區專用下水道系統區域
委託項目
  檢查污染物來源及廢(污)水處理、排放情形。
  有關廢(污)水處理、排放情形之拍照或攝影。
查證權
肆、法令宣導事項

## Slide 11
11
環境調查曾發現園區附近有保育類動植物，如雨傘節、遊隼、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、環頸雉、燕鴴、紅尾伯勞等，依據動物保護法之規定禁止宰殺、獵捕野生動物。
請園區廠商加強宣導，以保護園區野生動植物！
動保法令宣導
參、法令宣導事項

## Slide 12
12
伍、Q&A時間

## Slide 13
簡報完畢 敬請指教
13