高雄市政府環境保護局南區資源回收廠代處理廢棄物注意事項

(107.08.23修訂)

壹、依據「高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則」第四條第八款規定，經本廠認定不宜代處理之廢棄物如下：

一、液體類：餿水、水肥、廢油、廢水等。

二、爐石、礦石、爐渣、飛灰（含固化物）、陶瓷、磚瓦、土石、混凝土、廢金屬、廢電器、含金屬之廢電纜、廢石膏、廢皮革、廢化學藥劑、粉狀廢棄物、氯化烴類廢棄物（PVC類廢塑膠、電絕緣體、農藥、廢滅火劑、廢木材防腐劑、聚氯乙烯製之點滴瓶與導管）等。

三、有感染性之虞的醫療廢棄物、器官、殘肢、骨骸等。

四、樹枝長超過80公分；樹幹（頭）長超過30公分×直徑超過20公分。

五、其他廢棄物超過長80公分×寬40公分×高10公分者。

貳、依據「高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則」第四條第六款規定，本廠可破碎尺寸限制如下（直接進巨大破碎機者）：

一、木製傢俱尺寸：長150公分×寬120公分×高70公分以下。

二、木板類尺寸：長150公分×寬120公分×厚20公分以下。

參、其他廢棄物倒入貯坑或巨大破碎機之要求：

一、巨大垃圾進廠前須先報備，本廠因營運及設備狀況得暫停開放巨大破碎機代處理廢棄物。

二、直接進巨大破碎機者不可夾帶一般垃圾及不易破碎物（如棉被、地毯等）。

三、經壓縮打包或成捆廢棄物、棉被、布團均須自行裁剪、打散、抽掉鐵線後，始得倒入貯坑。

四、會導致貯坑揚塵、視線不良之廢棄物，須充分潤濕處理後，始得倒入貯坑。

五、不能資源回收之非氯化烴類廢塑膠、廢橡膠等：各類非氯化烴廢塑膠、廢橡膠製品，皆須自行破碎至長15公分、寬10公分以下，始得進廠。

肆、依據「高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則」第五條第二項規定，進廠之清運車輛總重不得超過25公噸，拖車為32.85公噸，另車體高度上限為3.8公尺（傾卸平台入口限高值）。拖車、貨櫃車、聯結車或無自動傾卸裝置之車輛不得載運廢棄物進廠處理。但因情況特殊經本廠核可者不在此限。

伍、本注意事項得依實際處理情況隨時修正補充之。